Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта Том 2

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2015 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения.	4

2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.	7

3. Анализ использования территории поселения.	13

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.	13

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.	18

3.2.1.  Экономическая база	18

3.2.2.Население.	23

3.2.3. Жилой фонд.	24

3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.	24

3.3. Инженерная инфраструктура.	34

3.3.1.  Водоснабжение	34

3.3.2.  Водоотведение	36

3.3.3.  Электроснабжение	37

3.3.4.  Теплоснабжение	38

3.3.5.  Газоснабжение	40

3.3.6.  Связь	47

3.4. Транспортная инфраструктура.	48

3.5. Списки объектов культурного наследия.	51

3.6.  Туристические маршруты	64

3.7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).	65

3.8. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	66

3.9. Градостроительные ограничения.	67

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.	74

4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.	74

4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.	77

4.3. Объекты местного значения.	78

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	83

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.	90

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	91

8.Приложения	104

8.1. Карта границ населённых пунктов поселения	104

8.2. Карта функциональных зон поселения	105

8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	106

8.4. Территории объектов культурного наследия	107

8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	108

# 1. Общие положения.

Генеральный план Савинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 08.09.2014 г. №98 между ООО «География» и Администрацией Новгородского муниципального района;

Областного закона от 22 декабря 2004 г. №373-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений»;

Областного закона от 01.04.2014г. № 533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244

Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004г. №190-ФЗ (в редакции Федеральных законов от в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 294-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 07.06.2013 N 113-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ, от 23.07.2013 N 247-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ, от 02.04.2014 N 65-ФЗ, от 20.04.2014 N 80-ФЗ, от 05.05.2014 N 131-ФЗ, от 28.06.2014 N 180-ФЗ, от 28.06.2014 N 181-ФЗ, от 21.07.2014 N 217-ФЗ, от 21.07.2014 N 224-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 22.10.2014 N 320-ФЗ, от 24.11.2014 N 359-ФЗ, от 29.12.2014 N 456-ФЗ, от 29.12.2014 N 485-ФЗ, от 31.12.2014 N 533-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ).

Граница территории Савинского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Савинского сельского поселения в Новгородском муниципальном районе в областном законе от 1 апреля 2014 г. №533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Наименования, входящих в Савинское сельское поселение 50 населённых пункта, и их статус (посёлок, деревня) приняты в соответствии с областным законом от 1 апреля 2014г. №533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2015 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Подготовка проекта генерального плана Савинского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Савинского сельского поселения и Новгородского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Савинского сельского поселения являются:

- Положения схемы территориального планирования Новгородской области».

Содержание генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Генеральный план содержит:

- утверждаемые материалы:

1) положение о территориальном планировании;

2) карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

4) карта функциональных зон поселения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на июнь 2015 г. в ГИС Mapinfo.

В настоящем документе должны быть учтены положения о территориальном планировании схем территориального планирования Российской Федерации, Новгородской области, Новгородского муниципального района.

В генеральном плане приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

городской посёлок – г.п.;

село – с.;

местечко – м.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

- Схема территориального планирования Новгородской области, утвержденная Постановлением Администрации области от 29.06.2012г. №370.

- Областной закон от 27.06.2012г. «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года»;

-   Концепция социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2015 год и на период 2016-2017 годов «Концепция 2015-2017»;

- Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородском муниципальном районе на 2013-2020 годы» (Постановление Администрации муниципального района от 18.12.2013 г. №963).

Приоритетными задачами на среднесрочную перспективу станут: продолжение социально-экономических преобразований, эффективное управление финансовыми ресурсами, а также качественное и доступное здравоохранение, удовлетворение потребностей населения в современном образовании, развитие культуры, предоставление гражданам доступного жилья, создание условий для стабильного роста доходов и социальной защищенности.

Концепция социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2015 год и на период 2017 года (далее - «Концепция 2015-2017») определяет меры, направленные на качественное улучшение уровня жизни и повышение благосостояния населения района. Обеспечивает приоритетную концентрацию ресурсов, в том числе муниципальных, для достижения поставленных целей социально-экономического развития Новгородского муниципального района. Предусматривает укрепление материально-технической базы образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, государственных и муниципальных программ, привлечение отечественных и иностранных инвестиций.

Результатом выполнения мероприятий «Концепции 2015-2017» станет рост объёмов производства материальной сферы экономики, развитие малого и среднего предпринимательства, торговли, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, увеличение доходов населения, стабилизация демографической ситуации.

Основной задачей здравоохранения на 2015-2017 годы остается сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения района, улучшение медико-демографической ситуации.

Приоритетным направлением остается охрана материнства и детства и, в первую очередь, диспансеризация детского и работающего населения, улучшение лекарственного обеспечения, доступность и качество оказания медицинской помощи лицам пенсионного возраста.

Будут продолжены мероприятия по снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями, злокачественными новообразованиями, а также такими болезнями как: туберкулез, наркомания, алкоголизм, ВИЧ-инфекция.

Стратегическая цель в области образования Новгородского муниципального района – повышение доступности качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам, потребностям жителей, а также требованиям инновационного развития района в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Савинском муниципальном районе».

В 2015-2017 годах продолжится решение комплекса задач, определенных в Послании Президента Российской Федерации, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации».

Основными задачами в сфере молодежной политики в муниципальном районе остаются:

- реализация программ, проектов в области государственной молодежной политики;

- реализация творческих, общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи;

- создание условий для социального, культурного, духовного и физического развития молодежи.

Приоритетными направлениями молодежной политики в муниципальном районе являются патриотическое воспитание молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, работа с молодыми семьями, содействие в организации летнего отдыха, труда и занятости детей и молодежи, а также выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности.

Основными целями развития сферы культуры Новгородского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года являются:

- комплексное развитие культурного потенциала;

- модернизация сферы культуры и её адаптация к современным условиям;

- создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг для населения Новгородского муниципального района;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационному пространству;

- сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни Новгородского муниципального района;

- формирование имиджа территории района.

В 2015-2017 годах планируется активизировать деятельность по позиционированию библиотек Новгородского муниципального района. Предполагается продолжить работу по сохранению и развитию фондов библиотек (подписка периодических изданий, издательская деятельность по краеведению), поддержать реализацию образовательной и культурно-просветительской функции библиотек района (продвижение чтения на территории района, организация и проведение конференций и семинаров, организация и проведение культурно-образовательных мероприятий), организовать деятельность центров муниципальной, правовой, экологической, краеведческой информации.

Проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы сферы культуры Новгородского муниципального района на 2015 год и период до 2017 года планируется осуществлять в рамках подпрограммы «Культура Новгородского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры Новгородского муниципального района (2014-2016 годы)», утвержденной Постановлением Администрацией Новгородского муниципального района от 24.12.2013 года №510.

Развитие сферы физической культуры и спорта в 2015 году и на период до 2017 года будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 29.01.2014 года № 31.

Основной целью деятельности в области физической культуры и спорта является повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения муниципального района.

Социальная поддержка населения будет осуществляться по следующим направлениям:

• своевременное и в полном объеме выполнение переданных отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки, выплате пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством;

• использование адресного, индивидуального подхода при оказании государственной социальной помощи и социальной поддержки нуждающимся гражданам для улучшения положения отдельных социально незащищенных категорий населения, имеющих доход ниже прожиточного минимума и находящихся в трудной жизненной ситуации;

• исполнение функций органов опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, а также совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности;

• постоянное обновление базы данных состоящих на учете малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан района с подробной характеристикой семей в рамках автоматизированной системы Адресная социальная помощь;

• участие в проведении мероприятий, направленных на укрепление семьи, повышение роли материнства, а также для утверждения нравственных, духовных семейных ценностей;

• организация выездных приемов граждан и встреч с различными категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке, консультирование граждан по социальным, правовым, медико-социальным и другим вопросам социальной защиты населения.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса района в 2015-2017 годах будут являться стимулирование увеличения производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, создание условий для расширения объемов поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок, создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, улучшение материально-технической базы села, повышение профессионального уровня руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, устойчивое развитие сельских территорий района.

Данные мероприятия будут осуществляться в рамках муниципальных программ «Развитие агропромышленного комплекса Новгородского муниципального района на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Наращивание объемов производства продукции растениеводства в свою очередь намечается за счет повышения продуктивности пашни и кормовых угодий, а также за счет расширения посевов зерновых, картофеля и овощей, более эффективного использования земли, введению в оборот ранее неиспользуемых земель, выхода на проектную мощность введенных в эксплуатацию производственных мощностей.

В целях стабилизации продовольственного рынка планируется:

- расширение рынка сбыта сельхозпродуктов за счет участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в работе продовольственных рынков Новгородского муниципального района и Великого Новгорода;

- участие в розничных и оптовых сельскохозяйственных ярмарках и выставках;

- поиск новых каналов реализации продукции за пределами Новгородского муниципального района и области.

На проведение технического переоснащения производственных помещений и машинно-тракторного парка планируется направить средства лизингового фонда, инвестиционных кредитов банка и собственных средств предприятий.

Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса продолжает оставаться улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

В 2015 – 2016 гг. в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в Савинском сельском поселении планируется улучшение жилищных условий для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

На период 2015-2017 годов в промышленной сфере планируется сохранение темпов роста производства товаров и услуг в соответствии с прогнозом социально – экономического развития района.

Главной задачей развития промышленного комплекса является достижение устойчивых темпов роста объемов производства за счет расширения и реконструкции действующих производств и строительства новых предприятий.

Росту объемов промышленного производства будет способствовать деятельность предприятий и организаций, направленная на эффективное вложение собственных и привлечение сторонних средств, прежде всего для максимального использования имеющихся мощностей. Внедрение высокотехнологичного оборудования, повышение квалификации и производительности труда персонала обеспечит улучшение качества и увеличение количества выпускаемой продукции, а, соответственно, более быструю экономическую эффективность предприятий.

Обеспечению стабильного развития малого и среднего предпринимательства в 2015 году и на период до 2017 года будут способствовать деятельность Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 13.11.2013 № 446.

Ключевыми мероприятиям муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» являются:

- нормативное, правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие в получении финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства района в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- содействие деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства;

- создание благоприятного общественного климата для развития малого и среднего предпринимательства.

Для удовлетворения потребностей населения продолжится развитие и совершенствование потребительского рынка.

Основными направлениями развития потребительского рынка являются:

- создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения установленных нормативов по обеспеченности населения муниципального района площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности;

- создание условий хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги;

- формирование конкурентной среды на территории муниципального района;

- сохранение действующих сельскохозяйственных рынков, развитие ярмарочной торговли на территории муниципального района для реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- строительство новых торговых объектов;

- увеличение количества торговых объектов, работающих по методу самообслуживания;

- увеличение количества объектов придорожного торгового сервиса, что повысит безопасность дорожного движения и качество обслуживания пользователей участка автомобильной трассы Москва-Санкт-Петербург, проходящий через Новгородский муниципальный район;

- развитие торговли в сельской местности;

- привлечение инвестиций в развитие торговли на территории муниципального района;

- создание условий для обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории района, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство (поставки) товаров.

Принятие муниципальной программы «Развитие торговли в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» будет способствовать обеспечению территориальной доступности услуг торговли на территории муниципального района.

Одной из главных задач развития отрасли «Торговля» остается увеличение количества торговых площадей, что позволит увеличить обеспеченность населения района площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек) по группе непродовольственных товаров, и соответственно увеличить розничный товарооборот, в том числе на душу населения.

В Новгородском районе инвестиционная политика направлена, как на поддержку действующих отраслей, так и на развитие новых производств, что способствует укреплению конкурентоспособности экономики района, более рациональному использованию трудовых и природных ресурсов, увеличению налоговых и неналоговых платежей в бюджет.

Учитывая транспортно-географическое положение, наличие трудовых и природных ресурсов приоритетными направлениями инвестирования являются: агропромышленный комплекс, промышленность, жилищное строительство, торговля, туризм, малое предпринимательство.

В целях устойчивого развития территорий и реализации документов территориального планирования муниципального района и поселений будет продолжена разработка документации по планировке территорий. Это будет способствовать развитию малоэтажного строительства, созданию объектов социальной инфраструктуры, формированию оптимальной уличной дорожной сети, определению участков для прокладки новых инженерных сетей к застраиваемым территориям.

В целях стимулирования развития жилищного строительства продолжится работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям граждан (молодые семьи, многодетные семьи и т.п.).

Продолжится реализация мероприятий государственной программы «Жилище на 2016-2020 годы» по выполнению государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, по переселению граждан, проживающих на территории Новгородской области из аварийного жилищного фонда в 2016-2020 гг., строительство жилых домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2016-2017 годах Савинское сельское поселение Новгородского муниципального района продолжит участие в региональной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».

В 2015-2017 годах планируется провести комплекс мероприятий, направленных на увеличение охвата населения Новгородского муниципального района программами областного телевидения и радиовещания.

Выполнение поставленной задачи будет осуществляться путем поддержания в рабочем состоянии существующей аналоговой сети распространения программ телерадиовещания, развития сети телевизионного вещания на базе современных цифровых технологий, а также модернизации и замены устаревшей телевизионной и радиовещательной техники.

Работа энергетиков в 2015-2017 годах будет направлена на поддержание в рабочем состоянии действующего энергохозяйства. Для решения задач по обновлению изношенных основных фондов предусмотрены работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих линий и модернизации подстанций.

Для устойчивого обеспечения населения коммунальными услугами определены следующие приоритетные направления работы: модернизация коммунальных систем отрасли, поэтапное приведение системы оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствие с федеральными стандартами, внедрение новых энергосберегающих технологий, обеспечение перехода на  договорные отношения с управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда, с созданием равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от форм собственности.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом от 03.07.2013 № 291- ОЗ «О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46 утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на 2014 -2043 годы.»

Для реализации требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

-  в бюджетных учреждениях Новгородского муниципального района путем заключения энергосервисных контрактов (договоров) планируются энергосберегающие мероприятия – установка тепловых пунктов, с автоматической подачей тепловой энергии.

- управляющие компании, ресурсоснабжающие организации проведут работу с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, по вопросам оснащения таких домов и квартир, подлежащих оснащению и имеющих техническую возможность, приборами учета:

- коллективными (общедомовыми) используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) используемых воды, электрической энергии, природного газа.

# 3. Анализ использования территории поселения.

# 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.

Экономико-географическое положение.

Савинское сельское поселение – муниципальное образование в Новгородском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации.

Преобразовано путем объединения следующих муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района:

Новоселицкое сельское поселение, Савинское сельское поселение и Волотовское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Савинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Савино, в соответствии с областным законом Новгородской области от 1 апреля 2014 года № 533-ОЗ.

Граница муниципального образования Савинского сельского поселения проходит:

на севере - от реки Волхов по административно-территориальным границам Чудовского и Маловишерского районов;

на востоке - по административно-территориальной границе Маловишерского района, по руслу безымянного ручья, по руслу реки Мста до автодороги Москва - Санкт-Петербург;

на юге - по оси автодороги Санкт-Петербург - Москва, по руслу реки Мста до Вишерского канала, пересекая автодорогу Москва - Санкт-Петербург, далее по границе кварталов 171, 170, 169, 168 Пригородного участкового лесничества Новоселицкого лесничества, по оси полевой дороги, по руслу реки Мста, по руслам рек Мста, Копка и Перерва до озера Ильмень, по берегу озера Ильмень;

на западе - по берегу озера Ильмень, далее по административно-территориальной границе Великого Новгорода, по границе охранной зоны памятника историко-культурного назначения "Рюриково городище", по административно-территориальной границе Великого Новгорода (в том числе по характерным точкам (X 581937.74, Y 2181992.73); (X 581930.63, Y 2182003.46); (X 581924.02, Y 2181999.24); (X 581881.58, Y 2182097.05); (X 581777.23, Y 2182319.13); (X 581759.32, Y 2182371.45); (X 581572.85, Y 2182554.84), по руслу реки Волхов до административно-территориальной границы Чудовского района.

Площадь Савинского сельского поселения — 100090 га.

Природные условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Гидрографическая сеть представлена оз. Ильмень, реками Волхов, Мста, Пестова, Вишера, Малый Волховец, Левошню, Правошню и ручьями.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м. Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые.

На отдельных небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков поймы рек.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

# 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.

# 3.2.1.  Экономическая база

Перечень предприятий, организаций, учреждений, зарегистрированных

на территории Савинского сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование предприятия (организации, учреждения) | Вид деятельности | Дата начала осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Птицефабрика Новгородская» | Производство и переработка цыплят-бройлеров и их реализация |  |
| 2 | НОГУ Новоселицкое опытное лесное хозяйство | Лесоводство |  |
| 3 | ООО «Флокс» | Розничная торговля | 25.12.2007 |
| 4 | ООО «Светлана» | Розничная торговля | 27.02.2007 |
| 5 | ООО «Агрофирма ВАРТАС» | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур,не включ.в др.груп. | 09.04.1996 |
| 6 | Крестьянское хозяйство Алексеева Андрея Викторовича | Овощеводство | 31.01.1994 |
| 7 | ООО "Золотой венец" | Производ.деревян.строит.конструкций,вкл.сборные деревян.строения,и столяр.изд. | 01.10.2009 |
| 8 | ООО «Елена» | Розничная торговля | 25.05.2006 |
| 9 | ООО "Новгородская Лесная Компания" | Лесозаготовки | 07.10.2009 |
| 10 | ООО «Ремком» | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | 21.04.2009 |
| 11 | Крестьянское хозяйство Пиреева Ивана Ивановича | Овощеводство Лесозаготовки Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах Переработка и консервирование картофеля | 31.01.1994 |
| 12 | Крестьянское хозяйство Маркова Виктора Ивановича | Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов Овощеводство Разведение овец и коз Разведение свиней Лесозаготовки Оптовая торговля лесоматериалами | 02.04.1991 |
| 13 | ООО "Сосновка" | Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз Деятельность кемпингов Деятельность детских лагерей на время каникул Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат Деятельность прочих мест для временного проживания,не вкл.в др.группировки | 23.05.2012 |
| 14 | СССПК "Новгородский фермер" | Чистка и уборка производственных и жилых помещений,оборуд.и трансп.средств Предостав.услуг в обл.растениеводства и животноводства,кроме ветеринарных услуг Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства Прочая вспомогательная транспортная деятельность | 03.12.2012 |
| 15 | ООО "Строительная компания Премьер НВ", ООО "СК Премьер НВ" | Производство общестроительных работ Производство общестроительных работ по возведению зданий Пр.общестроит.работ по прокладке мест.трубопровод.,линий связи,вкл.вспом.работы Устройство покрытий зданий и сооружений Производство прочих строительных работ Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Аренда строительных машин и оборудования с оператором Опт.торговля лесоматер.,строит.материалами и санитарно-техническими оборуд. Розничная торговля скобяными изделиями,лакокрасочными матер.и матер.для остекл. Деятельность автомобильного грузового транспорта Организация перевозок грузов Сдача внаем собственного недвижимого имущества Аренда легковых автомобилей Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Деят. в области архитектуры; инженерно-технич.проектир.;геолого-развед.работы | 20.11.2012 |
| 16 | ООО "МСТА-МЗВ" | Производство мяса и пищевых субпродуктов кр.рогатого скота, свиней,овец,коз Розничная торговля в неспециализ.магаз.незаморожен.продуктами,вкл.нап.,таб.изд. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво Розничная торговля фармацевтическими и мед.товарами,косметическими и парфюм. Упаковывание Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты Предоставление прочих персональных услуг | 28.02.2006 |
| 17 | ООО "НовЛесТранс" | Предоставление прочих персональных услуг Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Производ.деревян.строит.конструкций,вкл.сборные деревян.строения,и столяр.изд. Опт.торговля лесоматер.,строит.материалами и санитарно-техническими оборуд. | 27.07.2012 |
| 18 | ООО «Котик» | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем Рознич.торговля мясом,мясом птицы,продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями Розничная торговля алкогольными и другими напитками Розничная торговля табачными изделиями Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | 10.12.2008 |
| 19 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | Производство изделий из бетона для использования в строительстве Оптовая торговля прочими строительными материалами Розничная торговля строительными материалами,не вкл.в другие группировки | 26.10.2011 |
| 20 | ООО "НП Строй Управление" | Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Производство земляных работ Производство общестроительных работ по возведению зданий Пр.общестроит.работ по прокладке магистр.трубопров.,линий связи и электроперед. Пр.общестроит.работ по прокладке мест.трубопровод.,линий связи,вкл.вспом.работы Производ.общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростан. Производ.общестроит.работ по строит.прочих зданий и сооружений,не вкл.в др.груп. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций Устройство покрытий зданий и сооружений Производ.общестроит.работ по строит.автомоб. железн.дорог и взлетно-посад.полос Производство прочих строительных работ Производство электромонтажных работ Производство изоляционных работ Производство санитарно-технических работ Монтаж прочего инженерного оборудования Производство штукатурных работ Производство столярных и плотничных работ Устройство покрытий полов и облицовка стен Производство малярных и стекольных работ Производство прочих отделочных и завершающих работ Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу | 16.07.2010 |
| 21 | ООО "Новоселицкий хлеб" | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения Производство сухих хлебобулочных изд. и мучных кондитерских изделий длит.хранени Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в др.группировки Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями Розничная торговля кондитерскими изделиями Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие груп. Поставка продукции общественного питания | 28.02.2011 |
| 22 | ООО "ЛюксРемонт" | Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Рекламная деятельность | 11.06.2013 |
| 23 | ООО "Регион" | Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом Рекламная деятельность | 11.06.2013 |
| 24 | ООО «Велена» | Розничная торговля | 11.02.2004 |
| 25 | ООО "СО "АлексСтрой" | Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий Производство сборных деревянных строений | 01.06.2009 |
| 26 | ООО "Поли-М" | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами | 04.07.1997 |
| 27 | Крестьянское хозяйство Даниленко Владимира Васильевича | Выращ.картофеля, столовых корнеплод. и клубнеплодн. культур с высоким сод.крахм. Выращивание сахарной свеклы Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в др.группировки Разведение крупного рогатого скота Разведение свиней Лесоводство и лесозаготовки Лесозаготовки Предоставление услуг в области лесоводства Производ.пиломатер.,кроме профилир.толщ.>6мм;непропит.ж/д и трам.шпал из древ Производ.пиломатер,профилир.по кромке,по пласти;древес.шерсти,муки;технолог.щепы Оптовая торговля лесоматериалами Розничная торговля лесоматериалами | 06.01.1992 |
| 28 | ООО «Дриада» | Лесозаготовки Производ.пиломатер.,кроме профилир.толщ.>6мм;непропит.ж/д и трам.шпал из древ Оптовая торговля лесоматериалами | 20.05.1999 |
| 29 | ООО "Хай-Тек" | Производство общестроительных работ по возведению зданий Устройство покрытий зданий и сооружений Производство каменных работ Производство изоляционных работ Производство санитарно-технических работ Производство штукатурных работ Устройство покрытий полов и облицовка стен Производство малярных работ Производство прочих отделочных и завершающих работ Аренда строительных машин и оборудования с оператором | 26.01.2001 |
| 30 | ООО «Новгород-нефтепродукт» Автозаправочная станция №35 | Прием, хранение, реализация нефтепродуктов |  |
| 31 | ООО Строительная организация «Алексстрой» | Строительство домов, бань, беседок, изготовление срубов |  |
|  |  | Индивидуальные предприниматели |  |
| 32 | ИП Тюкавкин | Междугородные автомобильные и пассажирские перевозки | 05.07.2013 |
| 33 | ИП ЗАХАРОВА | Розничная торговля | 09.07.2013 |
| 34 | ИП ИПКАЛАШНИК | Розничная торговля | 24.07.2013 |
| 35 | ИП ЧЕРНЫШЕВ | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 31.07.2013 |
| 36 | ИП Волобоева | Тех.обсл. и ремонт автотрансп. | 28.08.2012 |
| 37 | ИП Гетманский | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 25.10.2012 |
| 38 | ИП Лядов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 27.09.2012 |
| 39 | ИП Кулагин | Перевозка грузов | 09.04.2012 |
| 40 | ИП Моисеева | Обработка стеклянных изделий | 14.03.1996 |
| 41 | ИП Андрианов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 05.10.2004 |
| 42 | ИП Цыганков | Оптовая торговля | 17.02.2011 |
| 43 | ИП Землянов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 04.04.2011 |
| 44 | ИП Сидоров | лесоводство | 14.06.2011 |
| 45 | ИП Иванов | Оптовая торговля | 18.07.2011 |
| 46 | ИП Тиханов | Производство мебели | 25.06.2009 |
| 47 | ИП Алиев | торговля | 15.01.2010 |
| 48 | ИП Никитин | лесозаготовка | 11.12.2001 |
| 49 | ИП Козлова | торговля | 13.03.1996 |
| 50 | ИП Лузанова | торговля | 18.05.1999 |
| 51 | ИП Нилов | торговля | 19.12.2000 |
| 52 | ИП Котов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 27.11.1996 |
| 53 | ИП Николаев | Ремонт легковых автомобилей | 16.06.1992 |
| 54 | ИП Лукьянов | торговля | 31.05.2005 |
| 55 | ИП Сахаров | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 16.11.2007 |
| 56 | ИП Кияшко | Производство текст.изд. | 11.12.2007 |
| 57 | ИП САВКА | Производст.дер.строен. | 22.07.2013 |
| 58 | ИП Трухина | Розничная торговля | 08.07.1996 |
| 59 | ИП Матвеев | Автом. Груз.транспр. | 14.08.2012 |
| 60 | ИП Насибов | Розничная торговля | 04.06.2012 |
| 61 | ИП Чебан | Произв.стоит.работ | 25.03.2011 |
| 62 | ИП Хриновская | Розничная торговля | 17.06.1998 |
| 63 | ИП Палкина | Розничная торговля | 06.03.1996 |
| 64 | ИП Яковлев | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 24.03.2008 |
| 65 | ИП Гришина | Розничная торговля | 24.03.2005 |
| 66 | ИП Гулиев | Произ.хлебобулочн.изд. | 30.04.2013 |
| 67 | ИП Федорова | Произв.обежда из кожи | 19.06.2013 |
| 68 | ИП БАРДИНА | Отделка тканей и текст.изд. | 15.07.2013 |
| 69 | ИП Камалова | Розничная торговля | 07.09.1995 |
| 70 | ИП Алиева | Розничная торговля | 12.04.2011 |
| 71 | ИП Пиреев | Розничная торговля | 19.04.2006 |
| 72 | ИП АЛЕКСАНДРОВА | Розничная торговля | 25.03.2008 |
| 73 | ИП Якубова | Розничная торговля | 22.03.2010 |
| 74 | ИП Орлова | Произ .штукатур.работ | 22.08.2011 |
| 75 | ИП Бабков | Оптовая торговля | 01.09.2011 |
| 76 | ИП Поляруш | Розничная торговля | 10.07.2008 |
| 77 | ИП Комыспаев | Торговля автомобилями | 25.11.2011 |
| 78 | ИП Лазарев | Выращивание Зерновые | 16.03.2011 |
| 79 | ИП Зеленковская | Оптовая торговля | 05.05.2011 |
| 80 | ИП Максимов | Печатные схемы-производвс. | 21.03.2013 |
| 81 | ИП Королев | Розничная торговля | 08.02.1995 |
| 82 | ИП Дмитриева | Розничная торговля | 04.04.2002 |
| 83 | ИП Калмыкова | Розничная торговля | 25.01.1999 |
| 84 | ИП Хватов | Розничная торговля | 18.10.1995 |
| 85 | ИП Малков | Розничная торговля | 16.09.2004 |
| 86 | ИП Мишина | Розничная торговля | 18.03.2005 |
| 87 | ИП Смирнов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 16.07.2001 |
| 88 | ИП Ведехин | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 16.01.2008 |
| 89 | ИП Башкина | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 12.04.2010 |
| 90 | ИП Покровская | Розничная торговля | 29.03.2010 |
| 91 | ИП Васильев | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 05.10.2006 |
| 92 | ИП Ткачев | Торговля автотра.срвами | 27.07.2005 |
| 93 | ИП Панов | Розничная торговля | 06.06.2012 |
| 94 | ИП Ордина | Розничная торговля | 25.06.2013 |
| 95 | ИП Яковлев | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 19.03.2012 |
| 96 | ИП Прокофьев | Разведение птицы | 14.07.2006 |
| 97 | ИП Загородников | Произв.электромантаж.работ | 08.07.2009 |
| 98 | ИП Маноли | Розничная торговля | 22.11.1995 |
| 99 | ИП Степанищев | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 28.06.2011 |
| 100 | ИП Лебедева | Овощеводство | 18.08.2010 |
| 101 | ИП иВасильев | Разведение кролик | 05.04.2010 |
| 102 | ИП Ковтун | Розничная торговля | 28.06.2010 |
| 103 | ИП Цветкова | Тех.обслуживание и ремонт автотран | 16.02.2011 |
| 104 | ИП Литвин | Тех.обслуживание и ремонт автотран | 22.01.2008 |
| 105 | ИП Землянов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 25.01.2008 |
| 106 | ИП Назаров | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 05.05.2008 |
| 107 | ИП Мамедов | Розничная торговля | 08.02.2007 |
| 108 | ИП Азизов | Розничная торговля | 07.11.2007 |
| 109 | ИП Бурмагина | Розничная торговля | 20.12.2005 |
| 110 | ИП Калашник | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 14.09.2010 |
| 111 | ИП Назаров | Оптовая торговля | 27.04.2001 |
| 112 | ИП Кузьминская | Розничная торговля | 14.02.2006 |
| 113 | ИП Соломахина | Розничная торговля | 28.03.2000 |
| 114 | ИП Баранов | Розничная торговля | 11.04.1997 |
| 115 | ИП Малышева | Розничная торговля | 05.04.1999 |
| 116 | ИП Федоров | Розничная торговля | 22.10.1996 |
| 117 | ИП Домнич | Розничная торговля | 03.07.2001 |
| 118 | ИП Даниленко | Заготовка леса |  |
| 119 | Крестьянское хозяйство Маркова В. И. | Заготовка леса |  |

Также на территории Савинского сельского поселения расположены:

- Новгородское ДРПЭ – «Асфальтовый завод». Количество рабочих – 15 человек. Территория, занимаемая предприятием – 3 га.

- ЗАО «Скара», швейная фабрика, занимающая площадь 3,71га и обеспечивающая рабочими местами 500 человек

- Обувная фабрика ООО «Новита» находится в д. Новое Кунино. Работает 30 человек

4. Фермы ЗАО «Савино»:

а) в д. Савино 4 фермы, общее количество голов КРС – 455;

б) в д. Слутка 1 ферма, количество голов КРС – 207;

в) д. Николаевское 1 ферма, количество голов КРС – 196 голов.

Производимая продукция – молоко, картофель, зерно, сено, мясо.

5. Ферма СПК «Дубровка» в д. Дубровка, количество голов КРС – 100, количество лошадей – 3.

Производимая продукция – молоко.

6. ООО «Городок-Плюс».

7. Пилорама в д. Савино.

Кроме того, в д. Дубровка и д. Савино имеются стоянки сельхозтехники.

8. ЗАО «Колос», в настоящее время 640га

9. мелкие крестьянские хозяйства, имеющие в аренде от 2 до 10га

10. Рыборазводное хозяйство В. И. Мишукова и ООО «Ковалево» разводят карпа, организуют спортивные рыбалки

11.  цех лесопильный и изготовления оконных и дверных блоков

Кроме того, в черте поселения имеются склады и базы:

- в д. Савино склад минеральных удобрений площадью 100 м2, комбикормов площадью 200 м2, картофелехранилище площадью 500 м2, склад запчастей площадью 100 м2, зернохранилище площадью 1000 м2;

- в д. Дубровка склад запчастей площадью 100 м2, комбикормов площадью 100 м2;

- в д. Городок овощехранилище площадью 1000 м2 и склад запчастей площадью 100 м2.

# 3.2.2.Население.

По данным статистики на 01.01.2015 года в Савинском сельском поселении зарегистрировано 8190 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию в Савинском сельском поселении на 2015 год.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Зарегистрировано по месту жительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Волынь | 73 |
| 2 | д. Вылеги | 2 |
| 3 | д. Губарёво | 61 |
| 4 | д. Городок | 13 |
| 5 | д.Дубровка | 249 |
| 6 | д. Змейско | 37 |
| 7 | д. Кирилловка | 54 |
| 8 | д. Мшага | 101 |
| 9 | д. Новониколаевское | 103 |
| 10 | д. Пахотная Горка | 16 |
| 11 | д. Робейка | 21 |
| 12 | д.Русса | 16 |
| 13 | д.Савино | 984 |
| 14 | д.Слутка | 405 |
| 15 | д. Сперанская Мыза | 13 |
| 16 | д.Ситно | 22 |
| 17 | п. Ситно | 66 |
| 18 | д. Шевелево | 42 |
| 19 | д. Волотово | 245 |
| 20 | д. Зарелье | 65 |
| 21 | д.Новое Кунино | 83 |
| 22 | д. Ушерско | 81 |
| 23 | д. Новая Деревня | 159 |
| 24 | д. Кунино | 41 |
| 25 | д.Кирилловское Сельцо | 34 |
| 26 | д. Спас-Нередицы | 31 |
| 27 | д. Сельцо-Шатерно | 24 |
| 28 | д. Малая Горка | 6 |
| 29 | д. Шолохово | 307 |
| 30 | д. Хутынь | 154 |
| 31 | п. Волховец | 982 |
| 32 | д. Радионово | 51 |
| 33 | д. Сковородка | 0 |
| 34 | д. Марково | 25 |
| 35 | д.Мытно | 34 |
| 36 | д. Рушиново | 40 |
| 37 | д.Посад | 35 |
| 38 | д. Радоча | 10 |
| 39 | д.Александровское | 50 |
| 40 | д. Рышево | 36 |
| 41 | д. Сопки | 29 |
| 42 | д. Жабицы | 16 |
| 43 | д. Любитово | 12 |
| 44 | д. Бараниха | 34 |
| 45 | д. Пятница | 91 |
| 46 | д.Плашкино | 197 |
| 47 | д. Лахново | 13 |
| 48 | д. Новоселицы | 1614 |
| 49 | д. Божонка | 1416 |
| 50 | д.Сосновка | 0 |
|  | Всего: | 8190 |

Активное работоспособное население составляет 4721 человек.

- работающие 4721 человека (57,6%);

- неработающие 3469 (42,4%)

- пенсионеры 1986 человека (24,2 %)

Количество детей в сельском поселении от 0 до 7 лет 668 (8,2 %), от 7 до 18 лет 817 человек (10 %);

# 3.2.3. Жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 17666,50 тыс.м2.

Сведения о количестве домовладений по населенным пунктам Савинского сельского поселения представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Волынь | 38 |
| 2 | д. Вылеги | 2 |
| 3 | д. Губарёво | 20 |
| 4 | д. Городок | 11 |
| 5 | д.Дубровка | 88 |
| 6 | д. Змейско | 21 |
| 7 | д. Кирилловка | 19 |
| 8 | д. Мшага | 37 |
| 9 | д. Новониколаевское | 33 |
| 10 | д. Пахотная Горка | 9 |
| 11 | д. Робейка | 13 |
| 12 | д.Русса | 9 |
| 13 | д.Савино | 363 |
| 14 | д. Слутка | 130 |
| 15 | д. Сперанская Мыза | 8 |
| 16 | д.Ситно | 14 |
| 17 | п. Ситно | 38 |
| 18 | д. Шевелево | 16 |
| 19 | д. Волотово | 78 |
| 20 | д. Зарелье | 28 |
| 21 | д. Новое Кунино | 24 |
| 22 | д. Ушерско | 38 |
| 23 | д. Новая Деревня | 54 |
| 24 | д. Кунино | 19 |
| 25 | д.Кирилловское Сельцо | 16 |
| 26 | д. Спас-Нередицы | 12 |
| 27 | д. Сельцо-Шатерно | 8 |
| 28 | д.Малая Горка | 3 |
| 29 | д. Шолохово | 101 |
| 30 | д. Хутынь | 71 |
| 31 | п. Волховец | 362 |
| 32 | д. Радионово | 34 |
| 33 | д. Сковородка | 0 |
| 34 | д. Марково | 12 |
| 35 | д.Мытно | 22 |
| 36 | д. Рушиново | 16 |
| 37 | д.Посад | 18 |
| 38 | д. Радоча | 6 |
| 39 | д.Александровское | 22 |
| 40 | д. Рышево | 21 |
| 41 | д. Сопки | 21 |
| 42 | д. Жабицы | 11 |
| 43 | д. Любитово | 9 |
| 44 | д. Бараниха | 15 |
| 45 | д. Пятница | 45 |
| 46 | д.Плашкино | 105 |
| 47 | д. Лахново | 7 |
| 48 | д. Новоселицы | 674 |
| 49 | д. Божонка | 544 |
| 50 | д.Сосновка | 0 |
|  | Всего: | 3265 |

Согласно Областного закона от 27.06.2012года «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года» ООО «НОВОИНВЕСТ» продолжит строительство коттеджей в п. Волховец. Планируется строительство и ввод 30431,04 кв. м. жилья.

# 3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения.

Из учреждений здравоохранения на территории Савинского сп расположены: подразделение НММУ ЦРП: Амбулатория-20 посещ./смена (в д. Новоселицы); ФАП-10 посещ./смена (в д.Плашкино); ФАП-10 посещ./смена (в д. Мытно); Подразделение НММУ ЦРП: Божонский ФАП – 42посещ./смена, ФАП в п. Волховец  и д. Шолохово., Савинская амбулатория (д.Савино) – 18 пос./смена; ФАП (д. Слутка) – 10 пос./смена; ФАП (д.Дубровка) – 8 пос./смена; ФАП (п.Ситно) – 6 пос./смена.

Данные медицинские учреждение обслуживает население поселения в полном объеме.

Система образования и молодежной политики.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Савинском сельском поселении имеется три дошкольных образовательных учреждения:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ № 9) в д. Новоселицы рассчитан на 105 мест, фактически посещают 95 детей.

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 26 «Детский сад комбинированного вида» филиал МАДОУ №9 в д. Божонка, ул. Новая, д.11, рассчитан на 98 мест, фактически посещают 80 детей.

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 27 «Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ №27) в д. Савино, ул. Школьная, д. 7а на 118 мест (укомплектован воспитанниками полностью).

Очередь на места в детские сады отсутствует, все дети обеспечены местами в детских садах.

Общеобразовательные учреждения Савинского сельского поселения представлены:

- МАОУ «Новоселицкая СОШ» в д. Новоселицы рассчитана на 464 места, посещают 161 человек.

- МАОУ «Новгородская СОШ» в д. Божонка рассчитана на 320 мест, посещают 115 человек.

- МАОУ «Савинская ООШ» в д. Савино рассчитана на 200 мест, посещают 165 человек.

Социальное обеспечение населения.

На территории Савинского сельского поселения располагаются санаторий «Мать и дитя» в д. Сосновка и база отдыха у д. Пятница.

Продолжится работа по расширению сети бытового обслуживания населения путем открытия парикмахерской в д. Божонка (ИП Малышева З. В.).

На территории поселения располагается детский оздоровительный лагерь «Волынь» (нормативная вместимость: 450чел.).

Культура.

Учреждения культуры в поселении представлены шестью ДК:

- МАУ «Савинский сельский Дом культуры», д. Савино, ул. Школьная д. 2 «б» - 300 зрительных мест;

- МАУ «Божонский сельский Дом культуры», д. Божонка, ул. Новая д.37 – 150 зрительных мест;

- МАУ «Шолоховский сельский Дом культуры», д. Шолохово - 40 зрительных мест;

- Дубровский сельский Дом культуры - 150 зрительных мест;

- Слутский сельский Дом культуры – 100 зрительных мест;

- Новоселицкий сельский Дом культуры.

На территории поселения работают семь библиотек:

- Савинский с/ф №24 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в д. Савино;

- Дубровский с/ф №12 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в д. Дубровка;

- Слутский с/ф №22 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в д. Слутка;

- Волотовский с/ф №7 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

- Волховский с/ф №8 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

- Божонский с/ф №21 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - 17192 ед.хр./ 24 посад.места;

- Новоселицкий с/ф №20 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».

В д. Мытно расположен Мытненский Центр досуга на 60 посад. мест.

Физическая культура и спорт.

Население Савинского сп обеспечено следующими спортивными сооружениями:

- Спортивный зал – 150м2 в МОУ «Новоселицкая СОШ» (д. Новоселицы);

- Стадион - 8730м2 в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

- Волейбольная площадка в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

- Спортивный зал - 648м2 и тренажерные помещения - 288м2 в воинской части №22558 (д. Новоселицы);

- Спортивная площадка - 400м2 в МОУ «Новоселицкая СОШ»;

- Спортивный зал в МОУ «Новгородская ООШ» в д. Божонка;

- Спортивная площадка (120м2) и футбольное поле (475м2) в МОУ «Новгородская ООШ» в д. Божонка;

- Спортивный зал в МАОУ «Савинская СОШ» - 120м2;

- Стадион в МАОУ «Савинская СОШ» и две спортивных площадки в д. Савино общей площадью 800 м2;

- Волейбольная площадка МАОУ «Савинская СОШ»;

- плавательными бассейнами - не обеспечено.

Очистка территории.

Сбором и вывозом ТБО в Савинском сельском поселении занимается ООО Управляющая компания «Вече» (УК «Вече»).

В Савинском сельском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Божонка – 20 шт., в д. Новоселицы – 10 шт.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются раз в месяц по графику, кроме д. Александровское. В д. Александровское ТБО собираются по мере необходимости.

ТБО вывозятся и утилизируются на полигоне ТБО «Дорожно», который расположен в одном километре от д. Дорожно и в 2.5 км от д. Малые Поляны, на полигон ТБО г. Великий Новгород. Проектная мощность полигона – 90000 тонн. Общая площадь полигона – 3.15 га.

Очистка выгребов надворных уборных производится по заявкам домовладельцев спецтранспортом – ассенизаторскими машинами, в специально отведенные места: сливная станция на БОС ОАО «Акрон».

# 3.3. Инженерная инфраструктура.

3.3.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения потребителей д. Божонка является р. Мста. Открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка.

Водозабор и водоочистные сооружения принадлежат ООО «Птицефабрика Новгородская»

Водозабор находится в водоохранной зоне р. Мста. На водозаборе установлены 3 насоса К-90/85, производительностью 90,0м3/час каждый. Расстояние от оголовка до водоприёмного колодца 200м, от водоприёмного колодца до насосной станции – 30м. На ряжевом оголовке установлено рыбозащитное устройство.

Протяжённость трубопровода от водозабора до водоочистных сооружений (ВОС) – 5км.

Подача воды на птицефабрику и сторонним организациям осуществляется по двум водоводам Ø200.

Водоочистные сооружения были построены в 1980 году.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Божонка оборудована водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Отбор воды населением частного сектора д. Божонка производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Водопроводные сети д. Божонка относятся к ООО «МП ЖКХ НЖКС» Новгородский филиал.

Источником водоснабжения потребителей д. Новоселицы является река Мста. Один открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка, другой – с водопроводными очистными сооружениями – на территории военного городка в д. Новоселицы. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.). Из резервуаров вода насосами по трубопроводам поступает в сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Новоселицы.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Новоселицы оборудована водоразборными колонками.

Отбор воды населением частного сектора д. Новоселицы производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Источником водоснабжения остальных деревень Савинского СП являются шахтные колодцы общего и частного пользования и родники.

Водопроводные сети д. Новоселицы относятся к ООО «МП ЖКХ НЖКС» Новгородский филиал.

Источником водоснабжения д. Шолохово является река Мал. Волховец, качество воды которой соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хоз. питьевого водоснабжения» по состоянию на 01.01.2008г.

В настоящее время водоснабжение поселения осуществляется от существующих водопроводных сооружений производительностью 60,00м3/сут.

В состав водопроводных очистных сооружений (ВОС) входят:

- береговой водозабор с насосом ЭЦВ 5-6,5-80,

- трубопровод Ø80мм длиной 750м., подающий воду от водозабора на очистку,

- очистные сооружения, состоящие из медленных песчаных фильтров производительностью 60,00м3/сут., резервуара чистой воды объёмом 250м3, хлораторной и насосной, оборудованной двумя насосами  ВКС 20/30 (один рабочий, один резервный).

Создание необходимого напора в тупиковой сети д. Шолохово достигается насосами.

Для обеспечения водоснабжения проектируемой и существующей застроек д. Шолохово, д. Спас Нередици, д. Кирилловское Сельцо, д. Кунино и д. Сельцо Шатерно предусматривается:

*  реконструкция существующих  водозаборных и водопроводных  очистных сооружений с увеличением их производительности.

Источником водоснабжения п. Волховец и Новой Деревни остается городской водопровод. В п. Волховец и д. Новая Деревня предусматривается закольцовка существующих тупиковых сетей водопровода.

От кольцевых сетей водопровода п. Волховец предусматривается подача питьевой воды в д. Хутынь и д. Зарелье по двум напорным трубопроводам.

В д. Хутынь и д. Зарелье предусматриваются кольцевые сети водопровода с установкой на них пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

Источником водоснабжения д. Волото, д. Ушерско и д. Радионово предусматривается городской водопровод.

Деревня Новое Кунино обеспечивается питьевой водой из существующей скважины.

Обеспечение водоснабжения жителей д. Малая Горка и д. Сковородка предлагается из шахтных колодцев.

Источником водоснабжения д. Савино   является река Вишерка и две скважины. Вода из реки Вишерка и из двух скважин насосами КМ-65-50-160 (3 шт.), установленными в насосной станции I подъёма, по двум водоводам Ø150 подаётся на водопроводные очистные сооружения, производительностью 400,00 м3/сут. После очистки вода обеззараживается хлорированием и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.) Емкость резервуаров 150 м3 и 250 м3. Из резервуаров вода насосами 3К-6 и 3КМ-6, установленными в насосной станции 2 подъёма (1 рабочий, 1 резервный) по трубопроводу Ø160 из полиэтиленовых труб поступает в сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Савино.

Источником водоснабжения д. Новониколаевское является артезианская скважина с насосом ЭЦВ4. Отбор воды осуществляется непосредственно из скважины включением насоса по месту от кнопки.

Источником водоснабжения д. Слутка является артезианская скважина с насосом. Насос подаёт воду в водонапорную башню, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Отбор воды из водопровода осуществляется населением через водоразборные колонки (11шт.).

Источником водоснабжения д. Дубровка является артезианская скважина с насосом ЭЦВ-6. Насос подаёт воду в водонапорную башню, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода Ø90. Отбор воды из водопровода осуществляется населением через водоразборные колонки (11шт.).

Необходимо заменить водоводы 2Ø150 из чугунных труб от насосной станции 1 подъёма (водозабор) до водопроводных очистных сооружений (ВОС) длиной 2,5 км, так как они имеют износ 100%.

Также необходимо переложить участок водовода от ВОС до д. Савино, уложенный из чугунных труб, находящийся в аварийном состоянии.

Для обеспечения водой ферм крупного рогатого скота (КРС) на 600 голов в районе д. Савино и д. Новониколаевское предусматриваются скважины.

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки в СНП Кирилловка, Волынь, Шевелёво, Губарёво, Сперанская Мыза, Дубровка, Пахотная Горка Савинского поселения предусматривается из проектируемых шахтных колодцев. При этом необходимо выполнить паспортизацию вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

Для обеспечения водой баз отдыха, располагаемых в районе д. Пахотная Горка и д. Волынь и инвестиционных площадок в районе д. Шевелёво и д. Пахотная Горка предусматриваются скважины.

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки деревень Губарево и Шевелёво предусматривается частично из шахтных колодцев и частично из проектируемых артезианских скважин.

Водные источники пожаротушения.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Новоселицы имеется один пожарный водоём.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Савино установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Савино имеется один пожарный водоём.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Слутка установлены пожарные гидранты -6шт.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Дубровка установлены пожарные гидранты -6шт.

3.3.2. Водоотведение.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Божонка самотёком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки (КОС), принадлежащие ООО «Птицефабрика Новгородская»

Производительность КОС по проекту составляет 2700м3/сут, 985 тыс. м3/год.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста.

Контроль за эффективностью работы КОС и качеством сточных вод проводится лабораторией ФГУ ”ЦЛАТИ” по Новгородской области.

Жилые дома частного сектора д. Божонка к централизованной сети бытовой канализации частично не подключены. Они оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями.

Очистка выше перечисленных сооружений ведётся ассенизационными машинами.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Новоселицы самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста

Частично жилые дома частного сектора д. Новоселицы к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Савинского СП сетей канализации не имеется. Жилые дома оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями и локальными очистными сооружениями. Очистка выше перечисленных сооружений ведётся ассенизационными машинами с вывозом нечистот в места для утилизации, согласованные с СЭС.

В настоящее время населенные пункты, кроме пос. Волховец, д. Новая Деревня и д. Шолохово, сетей канализации не имеют.

Сточные воды от существующей застройки д. Шолохово самотеком по закрытой системе канализации поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции и далее по напорному коллектору через камеру гашения на поля фильтрации производительностью 30 м3/сут.

Стоки от пос. Волховец и д. Новая Деревня по закрытой системе канализации поступают в канализационную сеть Великого Новгорода и далее на городские очистные сооружения.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Савино самотеком по закрытой системе канализации поступают в приёмный резервуар канализационной насосной станции (КНС), из которой стоки по одному напорному трубопроводу из чугунных труб Ø150 перекачиваются на модульные очистные сооружения биологической очистки БИО-200.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу Ø150 сбрасываются через русловой выпуск в р. Вишерка.

Частично жилые дома частного сектора д. Савино к централизованной сети бытовой канализации не подключены; они оборудованы надворными уборными.

Проектом развития д. Савино сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в существующие самотечные канализационные сети поселения.

В связи с увеличением расходов потребляемой воды, предусматривается реконструкция насосного оборудования существующей КНС.

Для жилых домов д. Дубровка, д. Шевелёво, д. Губарево, оборудованных водопроводом, канализацией и газовыми нагревателями, предусматривается строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) для очистки бытовых стоков.

Для очистки стоков от проектируемых баз отдыха и инвестиционных площадок также предусматриваются ЛОС.

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Савинского СП выполняется от сетей ОАО «Новгородэнерго» Новгородский РЭС, филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», производственного отделения «Ильменские электрические сети», подстанции ПС «Новоселицы», ПС «Рышево», Новгородской подстанции ПС «Савино», ПС «Подберезье», через РП «Дубровка» и по линии Л-10 от ПС «Новоселицы» - второе питание котельной «Савино» и д. Мшага.

Линии, питающие Новоселицкое СП:

- Л1 ПС «Новоселицы» - питает ТП «Сосновка», с трансформаторной мощностью – 408 кВА; резервное питание ТП «Сосновка» выполняется от ПС «Рышево» по Л6;

- Л2, Л3, Л5, Л6, Л7, Л9 ПС «Новоселицы» - питают трансформаторные подстанции д. Новоселицы;

- Л1 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рушиново, две ТП в д. Марково, четыре ТП в д. Мытно, ТП в д. Посад, ТП в д. Радоча и ТП в д. Александровское, трансформаторная мощность 1289 кВА;

- Л2 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, четыре ТП в д. Жабицы, пять ТП в д. Бараниха, две ТП в д. Любитово, четыре ТП в коллективных садах «Зайчиха», трансформаторная мощность в границах Савинского СП 2249 кВА;

- Л4 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, четыре ТП в д. Сопки, ТП в д. Пятница, трансформаторная мощность части линии в пределах Савинского СП 843 кВА;

- Л5 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, десять ТП в д. Пятница, пять ТП в д. Пятница, пять ТП в д. Плашкино и три ТП в д. Новоселицы, трансформаторная мощность 2561 кВА;

- Л4 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 1546 кВА с резервированием от Л8;

- Л5, Л9 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 2050х2 кВА;

- Л8 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 1200 кВА с резервированием от Л4»;

- Л7 3ТП-7 птицефабрики «Новгородская» с трансформаторной мощностью 800 кВА с резервированием от Л8, Л4, Л5, Л9.

- Л-7 ПС «Восточная» питаются трансформаторные подстанции: второе питание ЗТП № 3 в п. Волховец, КТП 100 – автодром, д. Хутынь – трансформаторные подстанции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 890кВА, д. Зарелье – ТП № 1 – 160кВА, две подстанции д. Зарелье № 2 и № 3 подключены от линии Л-6 ПС «Савино» – трансформаторная мощность 163кВА;

- ПС «Савино» линия Л-4 питаются трансформаторные подстанции д. Радионово № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 650кВА, две трансформаторные подстанции в д. Ушерско с суммарной трансформаторной мощностью 200 кВА;

Таким образом, на линии Л-4 «Савино» подключены 17 трансформаторных подстанции с суммарной трансформаторной мощностью 1988,5кВА.

По воздушной линии Л-5 «Савино» питаются: трансформаторная подстанция в д. Новое Кунино с трансформатором 250кВА, д. Кирилловское Сельцо с трансформатором 160кВА и ЗТП № 2 «Шолохово» с трансформатором 630кВА.

- Л-1 ПС «Савино» питает ТП в п.Савино №1 и №2 – 2х250 кВа – школа и детский сад, ТП котельной – 2х400 кВа, резервное питание ТП школы и ТП детского сада выполняется от Л-7 ПС «Савино».

- Л-2 ПС «Савино» питает ТП №5 (зерноток, АВМ) – 400 кВА, ТП №6 «Савино» (мастерские) – 250 кВа и ЗТП №7 – 2х400 кВА (скотный двор), резервное питание ЗТП №7 – Л7 ПС «Савино».

- Л-4 ПС «Савино» питает две ТП Сперанская Мыза мощностью 10 кВА и 2,5 кВА, далее питание Волотовского сельского поселения.

- Л-3 ПС «Савино» питает две ТП №4 Слутка «Зерноток» - 250 кВА и №5 Слутка (зернохранилище, жилая зона) – 400 кВА; три ТП д. Пахотная Горка: №1 картофелехранилище – 250 кВА, №3 д. Пахотная Горка – 160 кВА и №2 сады Пахотная Горка – 100 кВА, Новгородское ДРПЭ «Асфальтовый завод» – 400 кВ; шесть ТП д.Волынь: ТП дачи – 63 кВА, Волынь – 1 жилая зона – 160 кВА; Волынь - 2 жилая зона, скотный двор – 100 кВА; Волынь-3 – 100 кВА; 3ТП Волынь №5 детский лагерь – 250 кВА.

- Л-6 ПС «Савино» питает три ТП д.Новониколаевское: №1 магазин – 63 кВА; №2 – скотный двор, баня – 160 кВА; №3 быт. – 63 кВА; ТП д.Воробейка №1 – 25 кВА; ТП д.Слутка №2 (школа, мастерские, баня) – 250 кВА; №1 (скотный двор, жилая зона) – 160 кВА.

- Л-7 ПС «Савино» питает 15 подстанций д.Савино, общей мощностью – 1673 кВА; 5 подстанций д.Губарево общей мощностью – 426 кВА; 2 подстанции Шарматово общей мощностью – 350 кВА.

От ЗТП «Шолохово» по отдельной линии питаются трансформаторные подстанции д. Кунино – 160кВА, рыбхоз – 63кВА, д. Сковородка – 40кВА, Сельцо-Шатерно – 63кВА и д. Спас – Нередицы – 63кВА с суммарной трансформаторной мощностью – 389кВА.

5 трансформаторных подстанций в д. Волотово № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 с суммарной трансформаторной мощностью 913 кВА, КТП СП Ковалево – 25кВА, хозцентр – 63кВА и «Шолохово» ТП № 1 – 40кВА с подключением второго питания на ЗТП № 3 «Шолохово».

В связи с тем, что сети 10кВ имеют значительную протяженность и выполнены проводами ниже нормируемого, необходима замена:

-  по линии Л-6 ПС «Восточная» провода А-50 – 0,88км  на провод АС-50;

-  по линии Л-7 ПС «Восточная» замена провода А-50 -3,85км на провод АС-50 и провода А-35 – 0,28км на провод АС-35;

-  по линии Л-4 ПС «Савино» провод А-25 – 0,9км  и провод А-35 – 3,6км  на провод АС-35  - 4,5км;

-  по линии Л-5 ПС «Савино» замена провода А-35  и А-50 на провод АС-50  - 3,96км;

-  по линии Л-1 ЗТП «Шолохово» требуется замена всех проводов, т. к. она полностью не удовлетворяет современным требованиям по марке и сечению, за исключением участка линии около д. Сковородка – 0,54 км, с подвеской провода минимальным сечением АС-35.

Распределительный пункт «Дубровка»: Л-1 РП «Дубровка» питает

- 3 подстанции общей мощностью – 660 кВА д.Дубровка;

- 4 подстанции д. Ситно общей мощностью – 386 кВА;

- 1 подстанция д. Русса – 63 кВА;

- 1 подстанция д. Змейско – 250 кВА;

- 8 подстанций д. Шевелево общей мощностью – 725 кВА;

- 2 подстанции д. Вылеги общей мощностью – 260 кВА;

- 2 подстанции д. Городок общей мощностью – 260 кВА;

РП «Дубровка» питается от ПС «Подберезье».

Расчетные трансформаторные нагрузки на перспективу см. табл. 5.

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка, кВА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1. | Л1 ПС «Новоселицы» 2 трансформатора К=0,9 | 367,2 | 441 |
| 2. | Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, Л7 и Л9 ПС «Новоселицы» 14 трансформаторов К=0,75 | 7410 | 8892 |
| 3. | Л1 ПС «Рышево» 10 трансформаторов К=0,8 | 1031 | 1237 |
| 4. | Л2 ПС «Рышево» 17 трансформаторов К=0,75 | 1687 | 2024 |
| 5. | Л4 ПС «Рышево» 6 трансформаторов К=0,8 | 674 | 809 |
| 6. | Л5 ПС «Рышево» 19 трансформаторов К=0,75 | 1921 | 2305 |
| 7. | Л3 ПС «Савино» 2 трансформатора К=0,9 | 146,7 | 176 |
| 8. | Л4 ПС «Новоселицы» 10 трансформаторов К=0,8 | 1236 | 1484 |
| 9. | Л5 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1845 | 2214 |
| 10. | Л9 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1845 | 2214 |
| 11. | Л8 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1080 | 1296 |
| 12. | Л7 3ТП-7 птицефабрики «Новгородская» 4 трансформатора К=0,9 | 720 | 864 |
| 13. | Л-6 ПС «Восточная» 8 подстанций К=0,8 | 1552 | 1738 |
| 14. | Л-7 ПС «Восточная» 9 подстанций К=0,8 | 1448 | 1621 |
| 15. | Л-4 ПС «Савино» 17 подстанций К=0,75 | 1491 | 1670 |
| 16. | Л-5 ПС «Савино» 4 подстанции К=0,85 | 892,5 | 999,6 |
| 17. | Л-1 ЗТП «Шолохово» 5 подстанций К=0,85, в том числе: | 330,6 | 370,3 |
| 18. | Коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на новых участках: |  |  |
|  | Шолохово | - | 1889 |
|  | Ушерско | - | 733 |
|  | Волотово | - | 195,6 |
|  | Родионово | - | 560 |
|  | Хутынь | - | 1679 |
|  | Зарелье | - | 668 |
|  | Новая Деревня | - | 280 |
|  | Волховец | - | 8136,5 |
| 19. | Л1 ПС «Савино» 4 трансформатора К=0,85 | 1105 | 1326 |
| 20. | Л2 ПС «Савино» 4 трансформатора К=0,85 | 1232 | 1478 |
| 21. | Л2 ПС «Савино» 10 трансформаторов К=0,8 | 1506 | 1807 |
| 22. | Л4 ПС «Савино» 2 трансформатора | 12,5 | 12,5 |
| 23. | Л6 ПС «Савино» 6 трансформаторов К=0,8 | 577 | 692 |
| 24. | Л7 ПС «Савино» 15 трансформаторов К=0,75 | 1836 | 2203 |
| 25. | Л1 РП «Дубровка» 21 трансформатор К=0,7 | 1823 | 2187 |
|  | ИТОГО: | 10659,2 | 54200,4 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на существующих участках. | 3603 | 3546 |
|  | - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на новых участках. | - | 2151 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Новоселицы (потребитель 2 категории) | - | 254 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Александровское (потребитель 2 категории) | - | 254 |
|  | - кафе, гостиницы, АЗС и СТО | - | 146,9 |
|  | Промышленная нагрузка | 1353 | 1781 |
|  | - база отдыха на 600 мест на участке Пахотная Горка (потребитель 2 категории) |  | 339 |
|  | - база отдыха на 60 мест в д. Волынь |  | 22 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Волынь (потребитель 2 категории) |  | 339 |
|  | - инвестиционная площадка в районе д. Пахотная Горка (потребитель 1 и 2 категории) со строительством РП на участке и необходимого количества трансформаторных подстанций |  | 2000 |
|  | - инвестиционная площадка в районе д. Шевелево (потребитель 1 и 2 категории). В связи с тем, что участок находится на большом расстоянии от центров питания, необходима проработка схемы электроснабжения, возможно со строительством линии 110 кВ и ПС 110/10 кв |  | 1400 |

По материалам филиала «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой нормативный срок или их реконструкция. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями, которые должны получать на каждый из новых участков.

На первую очередь намечена реконструкция ПС с заменой оборудования и трансформаторов на современные типы. Замена трансформаторов на трансформаторы мощностью 2×16 МВА. Сооружение 
дополнительной линейной ячейки в РУ 35 кв с элегазовым выключателем.

Переносимые сельхозпредприятия вместо существующих в СНП Савино и Новониколаевское:

- ферма на 600 голов – 103,2 кВт,

- ремонтные мастерские – 82 кВт,

- картофелехранилище на 2000 т – 362,4 кВт,

- пилорама – 20 кВт.

Всего – 567,6 кВт

3.3.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение многоэтажной застройки и соцкультбыта д. Новоселицы осуществляется от котельной №44 производительностью 4,2 Гкал/час. Объекты воинской части снабжаются теплом от собственной котельной производительностью 8,1 Гкал/час. Существующие котельные в качестве топлива используют природный газ.

Теплоснабжение малоэтажной застройки д. Новоселицы и остальных населенных пунктов поселения осуществляется от печей на твердом топливе и малометражных котлов.

Теплоснабжение жилого многоэтажного фонда и соцкультбыта д. Божонка в настоящее время осуществляется от газовой котельной № 47 производительностью 6,45 Гкал/час. Нужды теплоснабжения ООО «Птицефабрика Новгородская» покрываются собственной котельной. Одноэтажная и коттеджная застройка д. Божонка снабжается теплом печами на твердом топливе и малолитражными котлами на газовом и твердом топливе.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием объектов культурного досуга, базы отдыха, ремонтных мастерских и других объектов. В качестве топлива будет использоваться природный газ.

Расширяющееся производство на ООО «Птицефабрика Новгородская» снабжаться теплом будет от собственных источников.

Теплоснабжение малоэтажной застройки остальных населенных пунктов предполагается от 2-х контурных газовых котлов, печей и малометражных котлов на твердом топливе.

Котельные в п. Волховец и д. Шолохово и тепловые сети обслуживаются специалистами (ООО «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального предприятия «Новжилкоммунсервис» филиал «Теплоэнерго Новгородского района»).

Теплоснабжение осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (п. Волховец и д. Шолохово) от существующих котельных централизованно, существующей газовой котельной №26 производительностью 3,09 Гкал/час.

Предлагаемый к строительству новый жилой комплекс на территории Волотовского сельского поселения на 10 тыс. жителей (в районе пос. Волховец) предполагается снабжать теплом от сетей города Великий Новгород.

В перспективе существующая котельная в д. Савино не предполагается к расширению.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием систем отдыха, в рекреационных зонах, при развитии новых производственных зон и инвестиционных площадок.

3.3.5. Газоснабжение.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы Серпухово-Ленинград и Белоусово-Ленинград.

Централизованное газоснабжение природным газом обеспечивает отопительная котельная №26 и пятиэтажные дома на нужды пищеприготовления от АГРС Савино.

Газоснабжение д. Новоселицы обеспечивается от газопровода среднего давления Ø219 проложенного через д. Божонка от АГРС «Божонка».

Газоснабжение д. Божонки осуществляется от АГРС «Божонка». Природным газом обеспечены нужды отопительной котельной № 47, пищеприготовление в многоэтажной и индивидуальной коттеджной застройках. Природный газ используется на технологические нужды и нужды котельной ООО «Птицефабрика Новгородская».

Жители остальных населенных пунктов пользуются сжиженным газом.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации генплана с подключением к сетям природного газа (существующий газопровод среднего давления Ø219).

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов культурного досуга, базы отдыха, ремонтных мастерских и т.д.

Увеличение потребности д. Божонка в природном газе предполагается за счет:

- возрастания технологической и тепловой нагрузки на ООО «Птицефабрика Новгородская»;

- строительство коттеджей, использующих газ на теплоснабжение и пищеприготовление.

Централизованным газоснабжением природным газом обеспечиваются котельная п. Волховец мощностью 2,32 Гкал/час и многоквартирные жилые дома на нужды пищеприготовления.

2-х контурные котлы для коттеджной застройки д. Радионово снабжаются природным газом от ШРП на магистральном газопроводе.

Сжиженным газом из подземных емкостей на нужды горячего водоснабжения и пищеприготовление снабжается многоквартирный жилой дом в д. Шолохово.

На нужды пищеприготовления используется также газ сжиженный от индивидуальных газовых баллонов.

Газоснабжение нового жилого комплекса на 10 000 человек в п.Волховец предполагается осуществить от газовых сетей города Великий Новгород.

По договору между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» № 6-067 от 03.03.2006г. выполнена «Разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации», в т. ч. этап 9. Новгородская область. «Генеральная схема газоснабжения и газификации Новгородской области» утверждена губернатором Новгородской области С. Г. Митиным и согласована Генеральным директором ОАО «Новгородоблгаз» А. А. Трофимовым и Генеральным директором ООО «Новгородрегионгаз» Ю. В. Трофимовым.

Согласно вышеуказанной документации д. Хутынь и д. Зарелье предполагается снабжать природным газом от АГРС Новгород-2 со строительством ГРП в этих деревнях для перевода газа с высокого на низкое давление. Газоснабжение жилых домов в д.Новая деревня ул.Новгородская решается от существующих сетей деревни.

Населенные пункты Ушерско, Радионово, Волотово, Кирилловское сельцо, Шолохово, Кунино, Спас-Нередицы и Сельцо Шатерно предполагается снабжать природным газом от АГРС Савино со строительством в этих поселениях своих ГРП.

Существующая ГРС «Савино» переносится на другой участок, так как в санитарно-защитной зоне ГРС находится жилая застройка д. Савино.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа деревень Губарево, Волынь и Сперанская Мыза, Мшага от ГРС «Савино» и остальных населенных пунктов поселения от ГРС «Новгород-2».

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов отдыха, соцкультбыта и инвестиционных площадок.

3.3.6. Связь.

Населенные пункты Савинского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи имеется на территории поселения в д. Новоселицы, д. Савино, д. Дубровка.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в д. Новоселицы и д. Божонка.

Сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома имеются в д. Савино.

# 3.4. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории Савинского СП составляет: всего – 168,8 км; общая площадь уличной сети – 797,7 тыс. кв.м.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 118,6 км;

Основные автотранспортные направления на территории Савинского СП:

- федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» II категории;

- автомобильная дорога областного значения В.Новгород-М.Вишера (участок Новоселицы-Александровское) протяженностью 35,5 км;

- автомобильная дорога областного значения В.Новгород-Рышево (участок Пятница-Рышево) протяженностью 3 км;

- автомобильная дорога В. Новгород – Любитово (Плашкино-Любитово) протяженностью 20 км;

- Божонское шоссе IV категории протяженностью 6,2 км;

- южный подъезд к г. В. Новгород II категории.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Из объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории Савинского СП имеется:

-АЗС-35 (Москва-Санкт-Петербург на 502 километре),

- АЗС д. Савино (на производственной базе), складская площадь 50,0 м2;

-АЗС д. Дубровка (рядом с гаражом в конце деревни Дубровка по дороге Савино – Селищи справа), складская площадь 30,0 м.

В Савинском СП имеется 2 гаражных комплекса:

-    гаражный комплекс в д. Новоселицы. Вместимость/тип – 22 мест/боксовые;

- гаражный комплекс в д. Божонка. Вместимость/тип – 170 мест/боксовые, занимаемая комплексом площадь – 0,4 га.

- гаражный комплекс № 1. Территория, занимаемая комплексом – 1,3 га. Вместимость/тип – 40 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 2. Территория, занимаемая комплексом – 0,9 га. Вместимость/тип – 34 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 3. Территория, занимаемая комплексом – 0,5 га. Вместимость/тип – 15 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 4. Территория, занимаемая комплексом – 0,5 га. Вместимость/тип - 15 мест/боксовые.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Таблица 5

| Наименование автодороги | Протяжен-ность ( км) | Тип покрытия | Тех. категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальто-бетон | гравий | грунт | II | III | IV | V |
| «Москва-Санкт-Петербург»-«Новоселицы-Папоротно» | 7,094 | 7,094 |  |  |  |  | 7,094 |  |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Волынь | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  | 0,85 | 2,45 |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Кунино | 5,285 | 0,073 | 5,212 |  |  |  | 5,285 |  |
| «Москва-Санкт-Петербург»-Радионово | 4,66 | 4,66 |  |  |  |  | 4,66 |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Лахново | 5,8 |  | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Рышево-Любитово | 12,751 | 6,128 | 6,623 |  |  |  | 12,751 |  |
| «Новоселицы-Папоротно»-Сосновка | 5,227 | 5,227 |  |  |  |  | 5,227 |  |
| Божонское шоссе | 6,223 | 6,223 |  |  |  |  | 6,223 |  |
| Великий Новгород-Хутынь | 7,251 | 7,251 |  |  |  |  | 7,251 |  |
| Волотово-Шолохово-Сельцо | 7,4 | 6,78 | 0,62 |  |  |  |  | 7,4 |
| Новониколаевское-Шарматово | 3,8 | 1,22 | 2,58 |  |  |  |  | 3,8 |
| Новоселицы-Папоротно | 38,404 | 38,404 |  |  |  |  | 38,404 |  |
| Подъезд к АБЗ (д. Пахотная Горка) | 1,15 | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |  |
| Подъезд к базе отдыха «Глебово» | 1,43 | 1,43 |  |  |  |  |  | 1,43 |
| Подъезд к д. Бараниха | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 |
| Пятницы-Сопки | 2,2 | 0,5 | 1,7 |  |  |  |  | 2,2 |
| Савино-Губарёво | 4,7 | 4,41 | 0,29 |  |  |  |  | 4,7 |
| Савино-Селищи | 40,486 | 40,486 |  |  |  |  | 40,486 |  |
| Савино-Сперанская Мыза | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  |  |  |
| Хутынь-Зарелье | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |
| Итого | 162,661 | 131,036 | 29,325 | 2,3 | - | - | 135,181 | 25,18 |

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт.

Воздушный транспорт неразвит.

Водный транспорт.

Речной транспорт отсутствует. Местное население имеет личные лодки.

Трубопроводный транспорт.

Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом высокого давления 5,5 мПа  и распределительным газопроводом.

# 3.5. Списки объектов культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко-культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия на территории

Савинского сельского поселения федерального значения, внесенные в список ЮНЕСКО.

Таблица 6

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Монастырь Нередицкий (церковь Спаса на Нередице) | 1198г. | д. Спас-Нередицы |

Перечень объектов культурного наследия на территории

Савинского сельского поселения федерального значения.

Таблица 7

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Монастырь Кириллов. Церковь Кирилла Патриарха Александрийского | 1196, 1754 гг. | 3 км к востоку от г. Великого Новгорода (1 км к югу от д. Шолохово) |
|  | 2. | Церковь Спаса Преображения на Ковалеве | 1345 г. | 4 км к востоку от г. Великого Новгорода |
|  | 3. | Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом поле | 1352 г. | д. Волотово |
|  | 4. | Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (башня юго-западная с кельями) | нач. XIX в. До 1815 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 5. | Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (восточная стена с воротами, остатками башни и келий) | 1803 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 6. | Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (колокольня надвратная) | 1805 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 7. | Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (корпус северный гостевой) | 1803-1815 гг. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 8. | Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (корпус братский) | 1806-1807 гг. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 9. | Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (корпус настоятельский) | 1807 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 10. | Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (сад (12,6 га) |  | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 11. | Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (собор Троицкий) | 1569 г. | д. Сельцо (Клопская слобода) |
|  | 12. | Монастырь Нередицкий (колокольня) | нач. ХVIII в. | д. Спас-Нередицы |
|  | 13. | Монастырь Хутынский (баня (остатки)) | XIX в. | д. Хутынь |
|  | 14. | Монастырь Хутынский (дом архиерейский, в котором жил и работал Е. Болховитинов (1767-1837), историк, член Российской Академии Наук) | XVII в. 1804-1808 гг. | д. Хутынь |
|  | 15. | Монастырь Хутынский (колокольня) | 1750-1770 гг. | д. Хутынь |
|  | 16. | Монастырь Хутынский (корпус больничный с церковью Всех Святых (остатки) | XVIII в. | д. Хутынь |
|  | 17. | Монастырь Хутынский (корпус братский южный) | XVI-XVII вв. | д. Хутынь |
|  | 18. | Монастырь Хутынский (корпус западный береговой, (настоятельские, казначейские, наместнические и братские кельи) | 2-я пол. XVIII - XIX вв., XIX вв., XIX в. | д. Хутынь |
|  | 19. | Монастырь Хутынский (кузница (остатки), | XIX в. | д. Хутынь |
|  | 20. | Монастырь Хутынский (ограда (остатки) | XIX в. | д. Хутынь |
|  | 21. | Монастырь Хутынский (собор Спасо-Преображенский) | 1515г. | д. Хутынь |
|  | 22. | Монастырь Хутынский (трапезная с церковью Варлаама Хутынского) | 1550-1552 гг. | д. Хутынь |
|  | 23. | Монастырь Хутынский (церковь Григория Армянского) | 1535 г. | д. Хутынь |
|  | 24. | Могила поэта Г. Державина | 1743-1816 гг. перезахоронен в 1991 г. | д. Хутынь, Хутынский монастырь |
|  | 25. | Селище I | XI-XIII вв. | д. Волотово, западная часть |
|  | 26. | Селище II | VIII-X вв. | д. Волотово, северо-западная окраина, на правом берегу р. Малый Волховец |
|  | 27. | Грунтовый могильник | XV-XVI вв. | д. Жабицы (Бараниха), на правом берегу р. Мсты, напротив деревни |
|  | 28. | Группа сопок (2 насыпи) | VIII-X вв. | д. Змейско, западная окраина, правый берег р. Волхов |
|  | 29. | Селище | VIII-X вв. | д. Змейско, западная окраина, к югу от сопок |
|  | 30. | Сопка | VIII-X вв. | д. Кирилловка |
|  | 31. | Жальник | XII-XVвв. | д. Кирилловка, восточная окраина, к СВ от сопки |
|  | 32. | Селище | XI-XIII вв. | б. Кирилловский монастырь, остров “Нелезень”, в пойме р.М.Волховец |
|  | 33. | Селище | VIII-XIII вв. | д. Сперанская Мыза |
|  | 34. | Культовый камень “Щеглец” | VIII-X вв. | д. Мытно |
|  | 35. | Селище | VIII-XIII вв. | д. Радионово, южная часть, на левом берегу р. Вишеры |
|  | 36. | Курганная группа I (6 насыпей) | VI-IX вв. | д. Рышево |
|  | 37. | Курганная группа II (19 насыпей) | VI-IX вв. | д. Рышево |
|  | 38. | Сопка I | VIII-X вв. | д. Савино |
|  | 39. | Сопка II | VIII-X вв. | д. Савино |
|  | 40. | Сопка III | VIII-X вв. | д. Савино |
|  | 41. | Руины Савво-Вишерского монастыря | XV в. | д. Савино, 30 м восточнее дороги в д. Селищи, правый коренной берег р. Вишеры, у моста |
|  | 42. | Селище | XI -XV вв. | д. Сельцо-Шатерно, правый берег Сиверсова канала, наиболее возвышенная часть деревни |
|  | 43. | Селище | VIII-XIII вв. | д. Ситно, 0,6 км ЮЗ, у дороги Ситно-Дубровка |
|  | 44. | Селище | XI-XIII вв. | д. Слутка, в деревне, у впадении р. Робейки в р. Волхов |
|  | 45. | Селище | VIII-XIII вв. | д. Спас-Нередицы, на территории деревни и к СВ от нее |
|  | 46. | Сопка I | VIII-X вв. | д. Хутынь, на территории монастыря, правый берег р. Волхов |
|  | 47. | Селище I | VIII-XIII вв. | д.Хутынь |
|  | 48. | Сопка II | VIII-X вв. | д. Хутынь, на территории современного кладбища, правый берег р. Волхов |
|  | 49. | Селище II | VIII-XV вв. | д. Хутынь, к западу от сопки II |
|  | 50. | Селище III | XI-XV вв. | д. Хутынь |
|  | 51. | Селище IV | XI-XV вв. | д. Хутынь |
|  | 52. | Руины Лисицкого монастыря | XII вв. | д. Хутынь |
|  | 53. | Селище | XIV-XVI вв. | д. Шолохово |

Перечень объектов культурного наследия на территории

Савинского сельского поселения регионального значения.

Таблица 8

| Код объекта | № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - дом полкового командира | 1832 г. | д. Новоселицы |
|  | 2 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 3 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 4 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - казарма | 1885 г. | д. Новоселицы |
|  | 5 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 6 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - магазин | XIX в. | д. Новоселицы |
|  | 7 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - манеж | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 8 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - офицерская казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 9 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - офицерская казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 10 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - офицерская казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 11 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - офицерская казарма | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 12 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - плац (5 га) | 1-я пол. XIX в. | д. Новоселицы |
|  | 13 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - ресторация | 1830 г. | д. Новоселицы |
|  | 14 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - служба штаба | 1820г. | д. Новоселицы |
|  | 15 | Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца Прусского, полка (арх. В.Стасов, Л. Карбоньер) - церковь полковая | 1890 г. | д. Новоселицы |
|  | 16 | Усадьба Сперанского. Парк (8,5 га) | XIX в. | д. Сперанская Мыза |
|  | 17 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 1834 г. | д. Дубровка |
|  | 18 | Монастырь Хутынский (сад (11 га) | XIX в. | д. Хутынь |
|  | 19 | Вишерский канал | 1826-1836 гг. | Между с. Бронница и д. Савино |
|  | 20 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Александровское |
|  |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Волотово |
|  | 21 | Танк Т-34 и противотанковая 76-мм пушка, установленные на рубеже обороны советских войск | 1941-1944 гг., 1967-1974 гг. | д. Волотово (г. Новгород) |
|  | 22 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Волынь,0,5 км к северо-западу от деревни |
|  | 23 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | 3,8 км к юго-востоку от деревни Волынь |
|  | 24 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Змейско |
|  | 25 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Марково |
|  | 26 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Мшага |
|  | 27 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Мытно |
|  | 28 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Новоселицы территория военного городка |
|  | 29 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Новоселицы |
|  | 30 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Рышево |
|  | 31 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Савино |
|  | 32 | Обелиск в честь воинов 148 артиллерийского полка, погибших за освобождение г.Новгорода | 1941 г. | д. Савино |
|  | 33 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Слутка |
|  | 34 | Памятный знак в честь бойцов 229 Стрелковой дивизии, погибших в боях при освобождении г.Новгорода от немецко-фашистских захватчиков | 1979 г. | д. Хутынь |
|  | 35 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Дубровка |
|  | 36 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Городок, гражданское кладбище |

Перечень памятников истории, увековечивающих события Великой Отечественной войны на территории Новгородской области

Таблица 9

| № п/п | Наименование памятника и датировка | Адрес и местонахождение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Александровское |
| 2 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Волотово |
| 3 | Танк Т-34 и противотанковая 76-мм пушка, установленные на рубеже обороны советских войск | 1941-1944 гг., 1967-1974 гг. | Новгородский район, д. Волотово |
| 4 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Волынь, 0,5 км к северо-западу от деревни |
| 5 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, 0,8 км к юго-востоку от д. Волынь |
| 6 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Городок, гражданское кладбище |
| 7 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Дубровка |
| 8 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Змейско |
| 9 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Марково |
| 10 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Мшага |
| 11 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Мытно |
| 12 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. | Новгородский район, д. Новоселицы, (Костова) территория военного городка |
| 13 | Кладбище советских воинов | 1942-1944 гг. | Новгородский район, д. Новоселицы (б.д.Костова) |
| 14 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Рышево |
| 15 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Савино |
| 16 | Обелиск в честь воинов 448 артиллерийского полка, погибших за освобождение г. Новгорода | 1941 г. | Новгородский район, д. Савино |
| 17 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Савино, местность «Дубки» |
| 18 | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | Новгородский район, д. Слутка |
| 19 | Памятный знак в честь бойцов 229 Стрелковой дивизии, погибших в боях при освобождении г. Новгорода от немецко-фашистских захватчиков | 1979 г. | Новгородский район, д. Хутынь |

Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории

Новгородского района

Таблица 10

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селище I | XI-XIII вв. | д.Волотово, западная часть |
| 2 | Городище I | VIII-XV вв. | д.Городок, северная часть, правый коренной берег р. Волхов |
| 3 | Селище I | VIII-XVвв. | д.Дубровка, северная часть деревни, по обе стороны дороги Савино-Селищи |
| 4 | Селище II | VIII-XVвв. | д.Дубровка, 0,2 км севернее, правый берег р.Волхов |
| 5 | Селище III | XI-XVвв. | д.Дубровка, 1.1 км к СВ, по обе стороны дороги Савино-Селищи |
| 6 | Селище | XI-XVв. | б.усадьба «Дубровка», 1,5 км ЮЗ, на мысу левого берега р. Веронды и оз. Ильмень |
| 7 | Сопка | VIII-X вв. | д.Кирилловка, восточная окраина, в 0,2 км восточнее дороги Савино-Селищи |
| 8 | Жальник | XII-XVвв. | д.Кирилловка, восточная окраина, к СВ от сопки |
| 9 | Сопка I | VIII-X вв. | д.Савино, 3 км южнее, у лесной дороги |
| 10 | Сопка II | VIII-X вв. | д.Савино, 0,4 км юго-восточнее сопки I |
| 11 | Сопка III | VIII-X вв. | д.Савино, 0,4 км южнее сопки II |
| 12 | Руины Савво-Вишерского монастыря | XV в. | д.Савино, 30 м восточнее дороги в д.Селищи, правый коренной берег р.Вишеры, у моста |
| 13 | Селище | XI -XV вв. | д.Сельцо-Шатерно, правый берег Сиверсова канала, наиболее возвышенная часть деревни |
| 14 | Селище | VIII-XIII вв. | д.Спас-Нередицы, на территории деревни и к СВ от нее |
| 15 | Селище I | VIII-XIII вв. | д.Хутынь, 0,1 км северо-восточнее сопки I |
| 16 | Сопка II | VIII-X вв. | д.Хутынь, на территории современного кладбища, правый берег р.Волхов |
| 17 | Селище II | VIII-XV вв. | д.Хутынь, к западу от сопки II |
| 18 | Селище III | XI-XV вв. | д.Хутынь, 0,3-0,5 км к ЮЗ, правый коренной берег р.Волхов |
| 19 | Селище IV | XI-XV вв. | д.Хутынь, 2 км к ЮЗ, правый коренной берег р.Волхов |
| 20 | Руины Лисицкого монастыря | XII вв. | д.Хутынь, 2 км юго-восточнее, левый берег р.Малый Волховец |
| 21 | Селище | XIV-XVI вв. | д.Шолохово, 0,75 км севернее, к Ю и ЮВ от ц. Спаса на Ковалеве, на берегу пруда |
| 22 | трапезная с церковью Николая |  | д. Сельцо (Клопская слобода) |
| 23 | Братская могила советских воинов | 1941. 1944 гг. | д. Мытно |
| 24 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. | д. Савино, местность "Дубки" |

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного значения (памятниках истории и культуры) народов РФ», закона Новгородской области от 05.01.2004г. №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области » и Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315, и  положений «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986 г. №33, выполнение любой хозяйственной деятельности на земельных участках, прилегающих к вышеперечисленным памятникам должно быть предварительно согласовано с уполномоченным органом исполнительной власти.

# Особо охраняемые природные территории (ООПТ).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

В 2015 году на территории Савинского сельского поселения расположены три памятника природы регионального значения (таблица 4) и один памятник культуры.

Памятники природы регионального значения на

территории Савинского сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Название памятника природы | Правовой акт об образовании ООПТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волынские дубравы | Постановление областной Думы от 29.07.1996 года № 409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах» |
| 2 | Савинские дубравы |  |
| 3 | Мшагские дубравы |  |

Памятники культуры на территории Савинского сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Название памятника культуры | Правовой акт об образовании ООПТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сиверсов канал | Решение облисполкома от 28.10.1974 года № 610 «О признании водных объектов памятниками природы и культуры в Новгородской области» |

Волынские дубравы - имеют значение как участок широколиственных лесов, произрастающих на территории, где в течение нескольких столетий сохранялся этот тип растительности. Участок дубовых лисов на северной части ареала. Дубрава расположена на повышенном водоразрезе между реками Вишера и ее притоком Сосницей. Древостои с дубом занимают на этом участке компактную площадь и представляют собой дубняки-черничники и кисличники с примесью сосны, березы, ольхи; доля участия дуба – 3-10.

Географические координаты: ( =58,6124(; ( = 31,5783(.

Возраст от 40 до 70 лет; высота – 10-17 м; диаметр – 14-22 см; бонитет II и III. Имеется жизнеспособный подрост.

Западная граница памятника – по реке Сосница; северная – по северной границе квартала 11 Пригородного лесничества Новоселицкого опытного лесного хозяйства; восточная – по реке Вишера; южная – по северной границе квартала 95 Пригородного лесничества Новоселицкого опытного лесного хозяйства.

Общая площадь 328 га, площадь выделов с преобладание дуба 93,2 га.

Запрещается: отвод земель под любые виды пользования, в том числе под строительство; рубки леса, кроме санитарной; неумеренный выпас скота; сбор цветов; все виды мелиоративных работ; разведение костров (кроме специально отведенных мест); захламление территории.

Савинские дубравы - имеют значение как участок широколиственных лесов, произрастающих на территории, где в течение нескольких столетий сохранялся этот тип растительности.

Один из северных участков широколиственных лесов с преобладанием дуба черешчатого с примесью осины, березы, ели. В подлеске черемуха, рябина, шиповник, крушина. В травяном покрове злаки, таволга вязолистная, ландыш, вероника дубравная, герань лесная, эфемероиды. Почвы аллювиальные слоистые и дерновые на современном озерном и речном аллювии. Гидрологическая сеть представлена ближайшими гидрологические объекты – р. Вишера и Малый Волховец. В выделенных кварталах древостой с дубом занимает значительные площади и доля дуба в них варьирует от 10 до 3. Возраст от 10 до 85 лет, в среднем – 60, высота – 18 м. Дубравы приурочены к реке Вишере, находятся на слабо всхолмленной равнине, почвы под ними в основном дерново-подзолистые, суглинистые на озерно-ледниковых суглинках. Савинские дубравы живописны, легкопроходимые.

Границы памятника проходят по границам кварталов 71, 72 ГЛФ Новоселицкого лесничества и 29 Волховского лесничества.

Географические координаты: ( = 58,5407(;  ( = 31,4299(.

Общая площадь 169 га, площадь выделов с преобладанием дуба 57,2 га.

Запрещается: отвод земель под любые виды пользования, в том числе под строительство; рубки леса, кроме санитарной; изменение видового состава флоры; повреждение древостоя, подроста дубов; сбор цветов, листьев, кореньев; неумеренный выпас скота; разбивка бивуаков, разведение костров (кроме специально отведенных мест); загрязнение и захламление территории.

Мшагские дубравы – имеют значение 1) как типичный участок пойменных дубрав в Приильменской низменности, 2) как участок широколиственных лесов, произрастающих на территории, где в течение нескольких столетий сохранялся этот тип растительности.

Относящиеся к северной окраине ареала, представляют разрозненные участки дубняков-черничноков-кисличников, реже – дубняков травяных I и II класса бонитета. Доля площади под дубняками в шести разных кварталах варьирует от 11% до 51%. Дубы расположены в смешанных лесах на водоразделах в бассейне реки Мшанки.

Возраст дуба – 40-70 лет, высота – 14-23 м, диаметр – 18-22 см. Единичные дубы достигают диаметра 75 см. Полнота 0.4-0.6. Подрос в хорошем состоянии (2-20 лет). Кроме дуба черешчатого в первом ярусе – осина, береза, ель. В подлеске повсеместно спутники дуба – рябина, черемуха, крушина, калина, шиповник, жимолость. Травостой обилен, в нем преобладают лесные виды, встречается дубравное широкотравье.

Мшагские дубравы находятся в зеленой зоне города Новгорода и используются в рекреационных целях.

Границы памятника проходят по границам кварталов 102, 103, 104, 106 Мстинского лесничества и 81, 89, 90 Новоселицкого лесничества.

Географические координаты: ( = 58,5280(;  ( = 31,5136(.

Общая площадь 535 га, площадь выделов с преобладанием дуба 130,0 га.

Запрещается: отвод земель под любые виды пользования, в том числе под строительство; рубки леса, кроме санитарной; повреждение древостоя и подроста широколиственных пород; загрязнение и захламление территории; выезд и стоянка автомобильного транспорта; разбивка бивуаков, разведение костров.

Сиверсов канал - прорыт в 1798-1803 годах. Судоходство по каналу открыто в 1804 году. Длина канала 10 км, ширина по дну – 15 м и глубина – 2 м в межень. Канал назван в честь Новгородского Губернатора – Я.Ф. Сиверса. Канал соединяет р. Волхов с р. Мстой через озера Печерное и Донец. Он является составной частью Вышневолоцкой водной системы и был предназначен для обхода озера Ильмень. В настоящее время канал используется для прохода судов с осадкой не более 1,5 м.

Канал начинается на реке Мсте у урочища Знаменское и соединяется с рекой Волхов в 500 м севернее пристани Юрьево, проходя мимо поселков Городище, Горки, Сковородка, Приильменская низменность, относительные высоты 0-50 м.

Географические координаты:

У Волхова:  φ 58,4708°;   λ 31,4535°

У Мсты:  φ 58,4923°;   λ 31,2981°

Общая площадь 15 га.

Запрещается: движение судов со скоростью более 10 км/ч и осадкой более 1,5 м; распашка и разрушение берегов; уничтожение берегозащитной растительности; капитальное строительство.

# 3.8. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на рассматриваемой территории Савинского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

# 3.9. Градостроительные ограничения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Размер водоохранных и прибрежных зон Савинского сельского поселения представлены в таблице 15.

Таблица 13

| Название реки, ручья, озера | Прибрежная зона, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
| р. Видогощь | 30-50 |  |
| р. Веронда | 30-50 |  |
| р. Добрынька | 30-50 |  |
| р. Змейка | 30-50 |  |
| р. Веряжка | 30-50 | 200 |
| р.Соковья | 30-50 | 100 |
| руч. Малый | 30-50 |  |
| оз. Вящицкое | 30-50 | 50 |

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ч.3 п.3 ст.67.1 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.)

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны предприятий разных классов опасности устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 г. Москва.

Особо охраняемые природные территорий.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это территории, которые выделены для сохранения экологического равновесия биосферы и ее подразделений, ландшафтного и биологического разнообразия, а также среды жизни и здоровья людей и любое их использование регулируется действующим природоохранительным законодательством.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений, различаются следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике.

На прилегающих к территориям государственных природных заповедников участках земли и водного пространства создаются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. В отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников. Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) национальным паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.

Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользования. На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации, ограничиваются расширение и строительство новых хозяйственных объектов.

Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.

Исходя из этого, на территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.

В соответствии с положениями Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается, или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника федерального значения определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.

Положениями Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлено, что памятники природы могут быть федерального, регионального значения. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями федерального значения Правительством Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Границы охранных зон памятников природы и режим особой охраны территорий памятников природы в правилах устанавливаются на основе паспортов памятников природы.

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.

Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно - исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки и ботанические сады.

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федерального, регионального значения и образуются соответственно решениями исполнительных органов государственной власти Российской Федерации или представительных и исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Отнесение территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным местностям и курортам осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах. В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны.

Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирования определяются Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно–оздоровительных местностях и курортах.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторический центр города, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии на территории Савинского сельского поселения отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Рекомендации по строительству на территории поселения от комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области об охране и использования объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается объект археологического наследия.

Природные территорий.

Леса Савинского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

# 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.

# 4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.

На территории Савинского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации нет.

Согласно Схеме территориального планирования Новгородской области, утвержденной Постановлением Администрации Новгородской области от 29.60.2012г. №370 (изм. от 20.02.2015г.).

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия (раздел, №, пункт) и наименование планируемого для размещения объекта | Планируемое место размещения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Новгородской области |
| 1.1. | 1.2. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Первый этап до 2022 года: - строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от автомобильной дороги «Великий Новгород-Хутынь» до автомобильной дороги «Великий новгород-Луга с мостом через реку Волхов в Великом Новгороде (Деревяницкий микрорайон); - реконструкция и строительство автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Волотово-Шолохово-Сельцо (этапы I-6,29;II-0,982;III-подход 0,151, подход 0,339); -реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Савино-Сперанская мыза км 0+000-км 2+300; -реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Савино-Селищи км 0+000-км 0+770 с устройством искусственных неровностей около образовательных учреждений в Новгородском муниципальном районе; Второй этап до 2032 года: - реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Великий Новгород-Хутынь (7,251); | Савинское сельское поселение |
| 1.2 | 2.3. Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта. Первый этап до 2022 года: 1.1 Объекты здравоохранения. - реконструкция здания под амбулаторию (д. Новоселицы); | Савинское сельское поселение |
| 1.3 | 2.4. Объекты связи Первый этап до 2022 года: -строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания (I-IV этап) | Савинское сельское поселение |
| 1.4 | 2.5. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации Первый этап до 2022 года: 1.1 Объекты топливно-энергетического комплекса: - строительство двух РП 10 кВ от ПС «Восточная» (д. Хутынь, п. Волховец); -реконструкция ПС «Савино» 110/10 кВ 2х6,3 МВА с заменой оборудования и трансформаторов 2х10 МВА; -реконструкция ПС «Рышево» 35/10 кВ 1х4 МВА с заменой оборудования и трансформаторов 2х10 МВА с переводм на 110 кВ; 1.2 Объекты газоснабжения: - строительство межпоселкового газопровода (ГРС «Савино» - Новгородский район, д. Спас-Нередицы); | Савинское сельское поселение |
| 1.5 | 2.10 Объекты в области агропромышленного комплекса Первый этап до 2022 года: - реконструкция и модернизация птицефабрики (д. Божонка); | Савинское сельское поселение |
| 1.5 | 4.1 Территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации Первый этап до 2022 года: Разработка охранных зон с определением территории и регламентов (церковь Успения Богородицы на Волотовом поле, 1352 г.(памятник культувой архитектуры федерального значения, принятый в охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 года №1327 (Р-1327)); Разработка охранных зон с определением территории и регламентов (монастырь Нередицкий, 1198 г.(памятник культувой архитектуры федерального значения, принятый в охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 года №1327 (Р-1327)включен в список ЮНЕСКО); | Савинское сельское поселение, д. Волотово, д. Спас-Нередицы |

# Участки недр.

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местопложение | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадки, приоритетные для экономики района и наиболее подготовленные для предложения инвесторам |
| Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |
| 1 | «Тихая Заводь» | Песок, площадь 0.4 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р1-50 тыс.куб.м. | Новгородская область, вблизи д. Александровское | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# 4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.

На территории Савинского сельского поселения не планируется строительство объектов в соответствии со схемой территориального развития Новгородского района.

# Объекты местного значения.

В соответствии с Областном законом от 27.06.2012года «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года»;

Концепцией социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2014 год и на период 2015-2016 годов "Концепция 2014-2016";

Концепцией социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2015 год и на период 2016-2017 годов "Концепция 2015-2017" (Решение Думы Новгородского муниципального района от 19.12.2014г. №351) планируется:

Таблица 16

| Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро - и газоснабжение поселений |
| - | Электроснабже-ние | реконструкция электрических сетей | д. Александров-ское Савинского сельского поселения | - |
| - | КТП 160 кВА | Капитальный ремон | д. Любитово д.Радочи | - |
| - | КТП 250 кВА | Капитальный ремон | д. Ситно | - |
| - | Газоснабжения | строительство уличных газопроводов | д.Хутынь | - |
| - | Газоснабжения | Газификация | д.Хутынь по ул. Центральная от д.36 до д.68, по ул.Павлова от д.2 до д.30; улицы Центральная д.Новоселицы от дома №2 до дома № 104 (53 домовладения) протяженностью 1,65 км; | - |
| - | Газоснабжения | Строительство распределительных сетей газоснабжения | ул. Центральная от д.36 до д.68, по ул.Светлая от д.2 до д.22, д.Хутынь | - |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |
| - | ООО «ТТЦ» | строительство комплекса придорожного сервиса (АЗС, стоянку автотранспорта, кемпинг) | вблизи д. Слутка | Зона промышленности и транспорта |
| Образование |
| - | Детский сад № 27 д. Савино | проведение мероприятий по созданию условий для лицензирования медицинских кабинетов | д.Савино Савинского сельского поселения | не требуется |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства инженерных сооружений |
| - | ВОС | реконструкция | д.Савино | - |
| - | Сети водоотведения | перекладка участков трубопроводов | д.Шолохово | Охранная зона 5м |
| - | Сети водоснабжения | перекладка наружной водопроводной сети | д.Савино | Охранная зона 5м |
| - | КНС | Строительство 3 шт | д.Савино | - |
| - | КНС | модернизация | д.Шолохово | - |
| - | Сети водоотведения | перекладка наружной канализации 6,76 км | д.Савино |  |
| - | БОС | приобретение и монтаж установки «Тверь-500» на установки «Тверь-60» | д.Савино, д.Шолохово | - |
| - | Сети водоснабжения | строительство водопровода | п.Волховец, д.Хутынь | Охранная зона 5м |
| - | КНС- 2 | реконструкция | п.Волховец | - |
| - | КНС-1 | строительство двух напорных коллекторов | д.Хутынь | - |
| - | КНС-1 | реконструкция | д.Хутынь | - |
| - | Сети водоотведения | строительство сетей канализации | д.Хутынь, п.Волховец |  |
| Бытовое обслуживание населения |
|  | ИП Смирнова Е.В. | ввод в эксплуатацию магазина | д. Губарево | - |
|  | ИП Малышева З. В. | Открытие парикмахерской | д. Божонка | - |
| Мероприятия по планируемому размещению объектов капитального строительства в сфере производства |
| - | СПК «Дубровка» | реконструкция и модернизация молочной фермы на 100 голов дойного стада | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д. Дубровка | Зона промышленного производства II-III классов опасности (санитарно-защитной зоной – 300, 500, 1000 м и более) |
| - | ЗАО «Савино» | увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д. Савино | - |
| - | ЗАО «Савино» | повышение продуктивности скота и птицы и рентабельности производства продукции животноводства за счет совершенствования селекционно-племенной работы с плановыми породами крупного рогатого скота, свиней и птицы в сельскохозяйственных организациях, внедрения прогрессивных технологий приготовления и раздачи кормов | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д. Савино |  |
| - | ЗАО «Савино» СПК «Дубровка» | улучшения микроклимата содержания сельскохозяйственных животных | Новгородский район, Савинское сельское поселение, д. Савино |  |
| - | птицефабрика | техническое перевооружение предприятия | д. Божонка |  |
| - | ООО «ДК РУС» | созданию мощностей по производству обивки автомобильных сидений для предприятий компаний Hyundai и Kia (увеличение рабочих мест до 200) | п.Волховец |  |

Необходимость учета планируемого создания объектов и планируемых мест их размещения, предусмотренных инвестиционными программами субъектов естественных монополий обусловлено соблюдением требований части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной экономики. С инвестиционной привлекательностью связано не только настоящее, но и будущее региона, стабильность и рост основных параметров его социально-экономического развития.

В настоящее время накоплен позитивный опыт привлечения внешних инвестиций в экономику района. Сформировался благоприятный инвестиционный климат. Свои производства на территории области разместили многие известные зарубежные и отечественные компании. Большинство из них, успешно реализовав инвестиционные проекты, реинвестировали в расширение производства.

В результате проводимых мероприятий ожидается увеличение инвестиционной активности в районе и устойчивый рост инвестиций в реальный сектор экономики района.

Перечень приоритетных инвестиционных площадок

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Площадь (га) | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадки, приоритетные для экономики района и наиболее подготовленные для предложения инвесторам |
| Инвестиционные площадки для организации туризма |
| 1 | «Волынь» | Новгородский район, Савинское сельское поселение, район д. Волынь (23 км от д. Волынь) | 30 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | «Пахотная Горка» | Новгородский район, Савинское сельское поселение, у автодороги Морскав-Санкт-Петербург | 10 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Инвестиционные площадки для объектов торговли и общественного питания |
| 3 | «Слутка» | Новгородский район, Савинское сельское поселение, вблизи д. Слутка, 14 км от д. Савино | 42 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Савинского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном

- железнодорожном

- трубопроводом

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения аварий на автомобильных дорогах- возможны, перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные вещества, сжиженный газ);

- риски возникновения аварий на железной дороге- возможны: перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы и химически опасные вещества;

- риски возникновения аварий на магистральном газопроводе возможны;

-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций   на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения: воздушные линии электропередач АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

-риски возникновения техногенных пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 43,7 % территории поселения;

-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод не имеются – на территории сельского поселения нет затапливаемых населенных пунктов, отсутствуют низководные мостовые сооружения.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ:

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по борьбе с подтоплением.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Тёсово-Нетыльского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

На территории Савинского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

# 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.

| Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Функциональные зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | предыдущие | новые |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 53:11:0600203:130 | д. Дубровка | П.1 - Зона объектов производственного назначения IV-V класса опасности | ОД – Общественно-деловая зона |
| 53:11:0600206:192 53:11:0600206:193 | д. Кирилловка |  |  |
| 53:11:1500102:32 53:11:1500102:33 53:11:1500102:31 53:11:1500102:30 53:11:1500101:113 53:11:1500101:283 | д. Пахотная Горка |  |  |
| 53:11:1500202:256 | д. Слутка |  |  |
| 53:11:1500307:182 | д. Губарёво |  |  |
| 53:11:0300103:418 53:11:0300103:417 53:11:0300103:416 53:11:0300103:419 | д. Хутынь |  |  |
| 53:11:0300201:40653:11:0300201:439 | д. Радионово |  |  |
| 53:11:0300301:414 53:11:0300302:1491 | д. Шолохово |  |  |
| 53:11:0300302:53 53:11:0300302:739 53:11:0300302:740 | д. Кирилловское сельцо |  |  |
| 53:11:1500401:474 53:11:1500401:280 53:11:1500401:493 53:11:1500401:492 53:11:1500401:491 | д. Волынь |  |  |
| 53:11:1200714:380 53:11:1200712:287 | д. Новоселицы |  |  |
| 53:11:1200702:325 | д. Плашкино |  |  |
| 53:11:1200604:148 | д. Сопки |  |  |
| 53:11:1200602:55 53:11:1200609:94 | д. Рышево |  |  |
| 53:11:1200505:65 53:11:1200505:66 53:11:1200505:80 53:11:1200505:79 | д. Бараниха |  |  |
| 53:11:1200306:109 53:11:1200306:111 53:11:1200306:112 53:11:1200306:113 53:11:1200306:114 | д. Рушиново |  |  |
| 53:11:0000000:3542 53:11:0000000:6094 | д. Мытно |  |  |
| 53:11:1200305:185 | д. Мытно |  | СХ3 |
| 53:11:1200307:45 53:11:1200307:200 53:11:1200307:3 | д. Марково |  |  |
| 53:11:0000000:4297 53:11:1200203:168 53:11:1200204:11 | д. Радоча |  |  |
| б/н | д. Савино | Земли сельскохозяйственного назначения | Р.1 - Зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны |
| б/н | д. Новое Кунино | СХ.3 – Зона сельскохозяйственного использования для садоводства и огородничества | Р.1 - Зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны |
| 53:11:1200101:6 53:11:1200101:7 53:11:1200101:8 53:11:1200101:9 53:11:1200101:10 53:11:1200101:11 | Около д. Александровское | СХ | П |
| 53:11:1200104:0005 | Около д. Александровское | П | СХ |

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2015 | Расчетный срок 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 100090 | 100090 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1393,28 | 1540,93 |
|  |  | % | 30,7 | 33,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 1393,28 | 1540,93 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % | 30,7 | 33,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | 139,63 | 121,84 |
|  |  | % | 10 | 8 |
| 1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | 290,71 | 296,57 |
|  |  | % | 20,9 | 19,2 |
| 1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 962,94 | 1122,52 |
|  |  | % | 69,1 | 72,8 |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7. | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га | 159,3 | 134,7 |
|  |  | % | 3,5 | 3 |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | 124,11 | 125,93 |
|  |  | % | 77,9 | 93,5 |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | 35,19 | 8,77 |
|  |  | % | 22,1 | 6,5 |
| 2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3. | производственная зона | га | 703,52 | 842,21 |
|  |  | % | 15,5 | 18,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленности | га | 500,99 | 619,25 |
|  |  | % | 71,2 | 73,5 |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | 202,53 | 222,96 |
|  |  | % | 28,8 | 26,5 |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.3. | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6. | рекреационные зоны | га | 1919,31 | 1532,09 |
|  |  | % | 42,3 | 33,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | 82,96 | 36,98 |
|  |  | % | 4,3 | 2,5 |
| 6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | 1836,35 | 1485,16 |
|  |  | % | 95,7 | 96,9 |
| 6.3. | иные рекреационные зоны | га | - | 9,95 |
|  |  | % | - | 0,6 |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 331,49 | 456,97 |
|  |  | % | 7,3 | 10,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 7.2. | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 331,49 | 456,97 |
|  |  | % | 7,3 | 10,1 |
| 8. | зона специального назначения | га | 35,07 | 35,07 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 34,12 | 34,12 |
|  |  | % | 97,3 | 97,3 |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 8.3. | иные зоны специального назначения | га | 0,95 | 0,95 |
|  |  | % | 2,7 | 2,7 |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10. | зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 8190 | 10265 |
|  |  | % убыли от существующей численности постоянного населения | - | 20,7 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 11,6 | 9,2 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1485 | 6945 |
|  |  | % | 16,6 | 16,6 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 4721 | 23760 |
|  |  | % | 56,9 | 56,9 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1986 | 11082 |
|  |  | % | 26,5 | 26,5 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 29 | 81,6 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 17666,50 | 30158,98 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 17666,50 | 30158,98 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | объект на поселение | 38 | 40 |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 7 | 7 |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | 5 | 5 |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 7 | 7 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 3 | 3 |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 97 | 97 |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | 29 | 29 |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 2 | 2 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 38 | 38 |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 7 | 7 |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 309,9 | 309,9 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | -всего | км | 169,9 | 169,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 96,0 | 96,0 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 1 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 15,7 | 15,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 12,7 | 12,9 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 3,0 | 3,04 |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | 27,5 | 44,5 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 18 | 38 |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 230,0 | 230,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | - |
| 3. | протяженность сетей | км | 105,6 | - |
| 4. | канализация |  |  |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 13,4 | 13,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 12,7 | 12,9 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,6 | 0,6 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 35 | 55 |
| 7. | протяженность сетей | км | 96,6 | - |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | - |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 10. | протяженность сетей | км | 337,4 | - |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 30,8 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 13. | протяженность сетей | км | 79,7 | Нет данных |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | нет | 95 |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./сут | 1,3 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 2,5 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 17. | протяженность сетей | км | 191,7 | - |
| 18. | связь |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 90 | 100 |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |

# 8.Приложения

# 8.1. Карта границ населённых пунктов поселения

# 8.2. Карта функциональных зон поселения

# 8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

# 8.4. Территория объектов культурного наследия

# 8.5. Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера